## Slide 1
ESPERIENZA 1
Determinazione di acido acetico in un campione di aceto mediante titolazione acido-base
L’esperienza consiste nel misurare il grado di acidità di un aceto.
L'aceto è una soluzione acquosa contenente il 4-6% di acido acetico e altre sostanze organiche, come ad esempio polifenoli, e inorganiche presenti in piccole quantità. Per grado di acidità s'intende il numero di grammi di CH3COOH contenuto in 100 mL di aceto. Sebbene l'acidità del campione derivi anche dalla presenza di acidi diversi dall'acido acetico (ad esempio negli aceti è normalmente presente anche l'acido tartarico), è tuttavia espressa come acido acetico, che è l'acido quantitativamente principale. La determinazione del contenuto di acido viene effettuata titolando con NaOH a titolo noto un campione diluito di aceto (diluizione: da 10 a 50 volte).
CH3COOH+ NaOH  CH3COONa+H2O

## Slide 2
Nell’esperienza sarà utilizzata la fenolftaleina che ha proprietà di indicatore in un intervallo di pH
8.3-10.0 e vira dall’incolore al rosso/viola.
La soluzione titolante è una soluzione di NaOH circa 0.1 M che prima di essere utilizzata per questa esperienza deve essere standardizzata utilizzando idrogeno ftalato di potassio (standard primario).
Lo «Standard Primario»: è un composto ad alto grado di purezza che serve come materiale di riferimento nelle titolazioni o in altri metodi analitici. L’ACCURATEZZA dipende dalle proprietà dello standard primario.
Proprietà dello standard primario.
• Elevata purezza
• Stabilità atmosferica (cioè stabile quando esposto all’aria)
• Assenza di acqua d’idratazione (ovvero la sua massa non cambia a causa dell’umidità atmosferica)
• Solubile nel solvente utilizzato nell’analisi
• Massa sufficientemente elevata per minimizzare l’errore relativo associato alla pesata
• Basso costo

## Slide 3
Fase 1
Standardizzazione di NaOH mediante ftalato acido di potassio
a) Preparare una soluzione di NaOH circa 0,1N
  pesare rapidamente su di una bilancia tecnica 4-5 g di NaOH in pastiglie
lavare con un getto di acqua distillata (o bollita di recente) per eliminare il carbonato in superficie
trasferire in un matraccio tarato da 1,0 L contenente acqua e, dopo solubilizzazione portare a volume.
b) Procedura per standardizzare NaOH con KHC8H4O4
  pesare esattamente 0,1-0,2 g di ftalato acido di potassio (PM 204.23)
trasferire in una beuta contenente circa 50 mL di acqua
aggiungere 3-4 gocce di indicatore (fenolftaleina)
titolare sino a viraggio da incolore a rosa (il colore deve persistere per almeno 30 s)
ripetere l’operazione più volte.

## Slide 4
Reazione: HC8H4O4- + OH-→C8H4O42- + H2O
Calcolo della molarità di NaOH:
M(NaOH)=
ml(NaOH)
mgftalato
204.23
mmoli ftalato
volume

## Slide 5
Fase 2
Determinazione dell’acido acetico in un campione di aceto
Prelevare con una pipetta 2 ml di aceto e ponetelo in un becher da 250 ml.
Aggiungere acqua distillata fino a circa 50 mL.
Aggiungere 3-4 gocce di una soluzione alcolica di fenolftaleina.
Riempire la buretta con la soluzione di NaOH standardizzata, facendo attenzione che la punta della buretta sia piena di titolante (e non si vedano bolle d’aria).
Mantenere il becher contenente l’aceto sotto la buretta e iniziare la titolazione. Dopo ogni aggiunta, mescolare.
La soluzione di titolante (NaOH) va aggiunta molto lentamente alla soluzione di aceto. Rallentare la velocità di aggiunta man mano che si procedete con la titolazione e quando l’aggiunta di una goccia provoca una leggera colorazione rosa momentanea procedere goccia a goccia fino a quando, al punto equivalente, la soluzione assume una colorazione rosa persistente per almeno 30 s.

## Slide 6
Calcoli:
Le mmoli di acido acetico prelevate:
Concentrazione molare dell’acido acetico nell’aceto titolato:
Contenuto % P/P di acido acetico in 100 mL di aceto:
ml(NaOH)
x M (NaOH)
MCH3COOH =