## Slide 1
Modulo di ANALISI CHIMICHE
Unità Didattica I
Il campione e le principali tecniche di campionamento.
Metodi per la preparazione e conservazione del campione.
Introduzione alle tecniche preparative, Estrazione da campione solido e da campione liquido.
Estrazione liquido-liquido, Estrazione con solvente, Tecnica Soxhlet, ASE (accelerated solvent extraction), SPE (Estrazione in fase solida), cenni sulle fasi a stampo molecolare (MIP), estrazione di composti volatili, SPME (solid phase micro extraction), spazio di testa statico, spazio di testa dinamico, purge and trap.
Esempi di estrazione applicate agli alimenti: Estrazione di composti fenolici, estrazione di contaminanti, estrazione della sostanza grassa, Estrazione di proteine.
Unità Didattica II
Tecniche cromatografiche analitiche: Introduzione ai metodi cromatografici, Cromatografia liquida, Cromatografia su strato sottile, Cromatografia ad alta prestazione (HPLC), Cromatografia di adsorbimento, cromatografia di ripartizione, Cromatografia a scambio ionico, Cromatografia a esclusione molecolare, Cromatografia di affinità. La strumentazione per Cromatografia ad alta prestazione. La strumentazione per la Gas-cromatografia.
Unità Didattica III Metodi di determinazione quali-quantitativa dei principi nutritivi di base (protidi, lipidi, glucidi, oligoelementi).
Analisi indici di qualità degli olii extravergini di oliva.
Esempi di contaminanti degli alimenti: metodi di analisi per la determinazione di contaminanti ambientali (IPA, PCB, diossine, pesticidi) e micotossine.

## Slide 2
Modalità di esame
tre prove in itinere, esame di recupero sulle UD non superate durante gli appelli ufficiali
Libri di testo
Per le tecniche preparative :
Appunti di lezione
Per le tecniche strumentali:
Skoog, West, Holler Fondamenti di Chimica Analitica (Cap. 28, 29 e 30)
Per le analisi degli alimenti
Cappelli-Vannucchi «Chimica degli Alimenti»
Ricevimento
Lunedi ore 13-14, oppure su appuntamento
Esercitazioni
2 esercitazioni di laboratorio –laboratorio C. Motti ore 9-13
  23 ottobre SPE
  14 Novembre CROMATOGRAFIA
Relazione individuale (da inviare via e-mail (mdelcarlo@unite.it) entro 2 settimane)

## Slide 3
BLOCCO I: Tecniche di preparazione e estrazione del campione
1_ Estrazione con solvente da campione solido: descrivere e confrontare le principali tecniche
2_ Estrazione di sostanze volatili: descrivere e confrontare le principali tecniche
3_ Estrazione da campione liquido: descrivere e confrontare le principali tecniche
4_ Descrivere in maniera critica i principali fattori che influenzano la stabilità di un campione e come limitare gli effetti di questi fattori.
5_ Presentare un protocollo di estrazione in SPE ed uno di estrazione soxhlet
6_ estrazione di un contaminante apolare da una matrice polare
7_ estrazione di un analita polare da una matrice apolare
8_ estrazione di un contaminante apolare da una matrice apolare
A) Descrivere l’equazione di van deemter e discutendo l’influenza della velocità flusso della fase mobile sull’altezza (H) del piatto teorico e dell’efficienza cromatografica.
B) Descrivere uno strumento per cromatografia liquida indicando i principali meccanismi di separazione cromatografica.
C) Descrivere uno strumento per gascromatografia liquida indicando i principali meccanismi di separazione cromatografica.
D) Elettroforesi convenzionale e capillare con particolare riferimento alla formazione del flusso elettrosmotico. Dare una puntuale descrizione della strumentazione.
E) Descrivere i principi generali della cromatografia con particolare riguardo ai meccanismi che portano alla separazione di miscele.
F) Descrivere un cromatogramma ed indicare come da questo sia possibile ricavare informazione di tipo qualitativo e quantitativo oltre ad informazioni utili a descrivere l’efficienza della separazione cromatografica.
BLOCCO II: Tecniche strumentali di analisi
Determinazione del numero di perossidi nell’olio extravergine di oliva
Determinazione della sostanza grassa in un campione di formaggio
Determinazione dell’acidità di un olio extravergine di oliva
Determinazione degli zuccheri riducenti
Determinazione della sostanza secca
BLOCCO III: Esempi di protocolli di analisi

## Slide 4: Introduzione alle Analisi Chimiche degli Alimenti

## Slide 5: Qualità e sicurezza degli Alimenti
Mantenere e garantire
la qualità
Innovare ed
introdure
Nuovi prodotti
Mercato
Informazione credibile su:
Sicurezza
Qualità
Aspetti nutrizionali
Mercato
Agenzie di controllo
Ruolo di controllo per
garantire il consumatore e
la concorrenza

## Slide 6: Qualità e sicurezza agro-alimentare
INDUSTRIA
AGENZIE DI CONTROLLO
Gli attori della sicurezza agro-alimentare operano all’interno di un determinato quadro regolamentare
sicurezza
Compiti istituzionali
Segnalazioni
Sistema di allerta rapida
Soddisfare il mercato
Anticipare le esigenze
Obblighi di legge
METODI DI ANALISI

## Slide 7: Il processo analitico: dal campione al risultato
Risultato
Campione
?

## Slide 8: Il processo analitico: dal campione al risultato
Campione
Analita
Matrice
Interferenti

## Slide 9: Il processo analitico: dal campione al risultato
Analita
Matrice
Interferenti
Risultato
matrice
Interferenti
Analita

## Slide 10: Il processo analitico: dal campione al risultato
Campione
Risultato
Stabilizzazione
Omogeneizzazione/trattamenti pre-estrazione
Estrazione
Purificazione
Analisi
Calcoli/refertazione

## Slide 11: Il processo analitico: dal campione al risultato
Stabilizzazione
  Fattori che possono influenzare la stabilità dell’analita:
    Ossigeno
    Luce
    Enzimi endogeni
    Contaminazione microbica
      La temperatura può influenzare tutti gli agenti indicati

## Slide 12: Il processo analitico: dal campione al risultato
Omogeneizzazione/trattamenti pre-estrazione
  Obiettivi:
    Rendere omogenee matrici disomogenee
    Rendere disponibile l’analita al solvente di estrazione
  Metodi:
    trattamenti meccanici
      Mescolamento
      Triturazione
  Problematiche:
    Instabilità dell’analita (O2, temperatura, enzimi)

## Slide 13: Il processo analitico: dal campione al risultato
Estrazione
  Separazione dell’analita da matrice e interferenti:
    Obiettivo:
      Recupero quantitativo dell’analita in assenza di interferenti
  Metodi
    Liquido Liquido
    SPE
    SPME
    ASE

## Slide 14
Estrazione: SPE
interferenti
analita

## Slide 15
ANALISI
Estrazione : MSPD

## Slide 16
Estrazione : SPME
Estrazione di composti volatili o semivolatili nello spazio di testa di un campione.

## Slide 17
Estrazione : ASE

## Slide 18: Il processo analitico: dal campione al risultato
Purificazione
  Ulteriore trattamento pre-analitico del campione
    Obiettivo:
      Eliminare possibili interferenti in funzione della metodica analitica utilizzata
  Metodi
    passaggi su colonne
      Immunoaffinità e simili
      Esclusione dimensionale

## Slide 19: Il processo analitico: dal campione al risultato
Analisi
  Tecniche strumentali
  Metodi rapidi di analisi
  Tecniche strumentali
  Metodi rapidi di analisi

## Slide 20: Tecniche analitiche
Tecniche strumentali
  Vantaggi
    elevata accuratezza, e precisione
    analisi multi-analita
    possibilità di accoppiare gli strumenti con spettrometri di massa
    possibilità di lavorare con autocampionatori
  Svantaggi
    elevato costo di acquisto e di gestione
    personale esperto e formato
    sistemi non utilizzabili su campo

## Slide 21: Tecniche analitiche
Metodi rapidi di analisi
  Vantaggi
    possibilità di lavorare con campioni minimamente trattati
    rapidità
    personale formato ma non esperto
    possibilità di analisi delocalizzate
    economici
  Svantaggi
    minore accuratezza e precisione
    analisi mono-analita o classe specifiche

## Slide 22: Tecniche analitiche
Tecniche strumentali
  tecniche cromatografiche
    gascromarografia
    cromatografia liquida
    tecniche spettrofotometriche
    tecniche spettroscopiche
Altre tecniche strumentali