## Slide 1
SPETTROSCOPIA DI EMISSIONE E DI FLUORESCENZA

## Slide 2: Misure Spettroscopiche
Passaggi base:
ECCITAZIONE
  Un campione viene stimolato con l’uso di una forma di energia (in questa fase l’analita è allo stato fondamentale)
  Lo stimolo determina il passaggio allo stato eccitato (stato energetico più alto)
2)MISURA:
Misuro la radiazione elettromagnetica emessa per ritornare allo stato fondamentale
Misuro la quantità di radiazione elettromagnetica assorbita durante l’eccitazione

## Slide 4: SPETTROSCOPIA DI EMISSIONE
EMISSIONE DI UN FOTONE PER TORNARE
ALLO STATO FONDAMENTALE
ECCITAZIONE, ACQUISTO DI ENERGIA
Spettro: diagramma della radiazione emessa in funzione della lunghezza d’onda
Un fotone è una particella di radiazione elettromagnetica che ha massa zero ed energia hν.

## Slide 5
EMISSIONE DI UNA RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA=grandezza misurabile
La materia (atomi, molecole, ioni) possono essere eccitati ad uno o più livelli energetici superiori mediante bombardamento con elettroni
l'esposizione al plasma ad elevata temperatura
alla fiamma
l'esposizione ad una sorgente di radiazione elettromagnetica
La vita media di una specie eccitata è generalmente estremamente breve (10−9 fino a 10−6 s)
Per tornare allo stato fondamentale la specie eccitata rilascia l'energia in eccesso nella forma di radiazione elettromagnetica

## Slide 6
Caratteristiche dello spettro di emissione
La radiazione di una sorgente è descritta dallo spettro di emissione, (grafico in cui la potenza della radiazione emessa è espressa in funzione della lunghezza d'onda)


## Slide 7: Emissione mediante fluorescenza e fosforescenza
La fluorescenza è un processo di emissione analiticamente importante in cui gli atomi o le molecole sono eccitati mediante l'assorbimento di un fascio di radiazione elettromagnetica.
Le specie eccitate poi rilassano allo stato fondamentale, cedendo il loro eccesso di energia come fotoni.
La fluorescenza ha luogo molto più rapidamente della fosforescenza ed è generalmente completa in circa 10−5 s (o meno) dal momento dell'eccitazione.

## Slide 8: Fluorescenza atomica
Atomi gassosi possono fluorescere quando sono esposti ad una radiazione che ha una lunghezza d'onda uguale ad una delle linee di assorbimento (o emissione) dell'elemento in questione.
Il rilassamento può quindi aver luogo mediante riemissione fluorescente di radiazione di identica lunghezza d'onda. Quando le lunghezze d'onda di eccitazione e di emissione sono le stesse, la risultante emissione è chiamata fluorescenza di risonanza.
Fluorescenza molecolare
La fluorescenza è un processo di fotolumiscenza nel quale le molecole vengono eccitate mediante
assorbimento di radiazione elettromagnetica.
Le specie eccitate quindi possono subire rilassamento ritornando nello stato fondamentale e cedendo il loro eccesso di energia sotto forma di fotoni. Tipicamente la lunghezza d’onda della radiazione emessa è maggiore di quella di eccitazione in quanto possiede energia minore.

## Slide 9: Spettroscopia di fluorescenza e emissione
Nelle misure di fluorescenza
sorgente eccita l'analita e causa l'emissione della radiazione caratteristica (misurata a 90 gradi rispetto alla direzione della radiazione incidente della sorgente)
Nella spettroscopia di emissione è lo stesso campione che funge da emettitore.
Plasma o fiamma (energia per l’emissione)
Emissione a  caratteristica e potenza proporzionale a concentrazione

## Slide 10: Spettroscopia di fluorescenza molecolare
La fluorescenza è un processo di fotoluminescenza nel quale gli atomi o le molecole vengono eccitate dall'assorbimento di un fascio di radiazione elettromagnetica
Le specie eccitate poi rilassano allo stato fondamentale  eccesso di energia ceduto come fotoni
Una delle particolarità più attraenti della fluorescenza molecolare è la sua sensibilità intrinseca, che spesso è da uno a tre ordini di grandezza maggiore di quella della spettroscopia di assorbimento.
Altro vantaggio dei metodi di fotoluminescenza è la linearità della risposta in un esteso intervallo di concentrazioni, che è significativamente più ampio di quello dei metodi di assorbimento.
Tuttavia, i metodi di fluorescenza sono di applicabilità più ristretta di quelli di assorbimento a causa del numero relativamente limitato dei sistemi chimici che mostrano una apprezzabile fluorescenza.

## Slide 11: TEORIA DELLA FLUORESCENZA MOLECOLARE
La fluorescenza molecolare viene misurata eccitando il campione alla lunghezza d'onda di assorbimento, chiamata anche lunghezza d'onda di eccitazione, e misurando l'emissione ad una lunghezza d'onda maggiore, chiamata lunghezza d'onda di emissione o di fluorescenza.
L'emissione di fluorescenza termina in < 10−5 s
Eccitazione ed emissione della LECITINA
1
2

## Slide 12: Specie fluorescenti e rendimento quantico
la fluorescenza è radiazione elettromagnetica emessa da una molecola allo stato eccitato per tornare allo
stato fondamentale
 tutte le molecole assorbenti potenzialmente possono fluorescere ma la maggior parte dei composti non fluoresce  la propria struttura prevede cammini per i quali il rilassamento può avvenire ad una velocità maggiore dell'emissione fluorescente
Rendimento quantico della fluorescenza molecolare è il rapporto tra numero di molecole che fluoresce e le
molecole eccitate totali  ovvero il rapporto dei fotoni emessi rispetto ai fotoni assorbiti
 molecole altamente fluorescenti hanno efficienze quantiche circa uno
Le molecole non fluorescenti hanno efficienza che tende a zero
Relazione tra fluorescenza e struttura
Anelli aromatici  emissione di fluorescenza molecolare più intensa e più utile
Composti carbonilici alifatici ed aliciclici, strutture aventi doppi legami altamente coniugati fluorescenza

## Slide 13: Fluorescenza e struttura
Strutture che fluorescono:
Anelli aromatici non sostituiti (efficienza quantica aumenta con il numero di anelli e
il loro grado di condensazione)
Anelli aromatici sostituiti (la sostituzione causa spostamenti nella lunghezza d'onda dei massimi di assorbimento e cambiamenti nei picchi di fluorescenza)
Composti carbonilici alifatici ed aliciclici, con doppi legami altamente coniugati
possono fluorescere
Strutture ad anelli condensati contenenti eterociclici semplici
Strutture che non fluorescono:
Eterocicli semplici, come la piridina, il furano, il tiofene ed il pirrolo

## Slide 14: L'effetto della rigidità strutturale
La fluorescenza è collegata alla rigidità della molecola
Esempio: l'efficienza quantica del bifenile è di circa 0,2 mentre quella del fluorene è quasi 1,0
Questa rigidità abbassa la velocità di rilassamento non radiativo al punto
in cui il rilassamento per fluorescenza ha tempo sufficiente per avvenire.