## Slide 2
Nella separazione liquido liquido (due fasi liquide non miscibili)
Il componente in esame si trasferisce da una fase all’altra più delle sostanze interferenti.
L’estrazione con solventi è una delle tecniche più utilizzate per la sua semplicità strumentale e di esecuzione.
È sufficiente un imbuto separatore e l’operazione, che richiede generalmente in pochi minuti, può essere applicata sia a impurezze presenti in tracce che ai costituenti principali.
Mediante tale tecnica è possibile
1. L’identificazione di una sostanza sulla base di un parametro P chiamato coefficiente di ripartizione
2. L’arricchimento di un componente
3. Separazione
4. Lo studio di equilibri in soluzione.

## Slide 3
All’equilibrio i potenziali chimici* del soluto A nelle due fasi saranno uguali pertanto:
Dall’ugualianza dei potenziali si ottiene la costante di ripartizione, K ed il coefficiente di ripartizione, P:
* Il potenziale chimico della specie “A” rappresenta la variazione di energia libera del sistema per aggiunta di una mole di sostanza “A” fissate le quantità degli altri componenti.
Misura pertanto il contributo molare all’energia libera del componente A aggiunto ad una miscela.
Coefficiente di ripartizione

## Slide 7
L’uso dei solventi chimicamente attivi è applicabile sia a campioni liquidi che solidi

## Slide 9
Estrazione solido-liquido
Si intendono estrazioni effettuate su campioni solidi
estrazione di analita da matrice solida
Passaggi utili
Omogeneizzazione del campione
(Aggiunta dello standard interno)
Estrazione con solvente
Separazione della matrice dalla soluzione arricchita di analita

## Slide 10
L’estrazione con solvente prevede:
Rottura dell’interazione analita-matrice
Solvatazione dell’analita –> fomazione della soluzione solvente-analita
Allontanamento dell’analita dallo strato si solvente a contatto con la matrice (diffusione)
L’omogeneizzazione prevede:
Trattamenti meccanici volti ad aumentare la superficie di contatto tra la matrice da estrarre e il sovente di estrazione
Omogeneizzazione fisica e chimica di matrice complessa
Separazione matrice-soluzione arricchita di analita
Decantazione e prelievo del surnatante
centrifugazione e prelievo del surnatante
Filtrazione

## Slide 16
Quali sono le condizioni di lavoro migliori??
Procedura A
Procedura B