## Slide 1
Importanza della viscosità e della diffusione nelle tecniche di estrazione
Viscosità: La viscosità rappresenta l'attrito interno.
È chiaramente visibile nei fluidi ed esprime la maggiore o minore facilità di scorrimento di uno strato rispetto a un altro adiacente.
La viscosità può essere considerata anche come un indice della resistenza alle deformazioni.
Due lastre parallele, separate da uno spazio di altezza L, occupato da un liquido; se la piastra inferiore è ferma e quella superiore, di area A, si muove con velocità costante v0, per ottenere questo movimento occorre esercitare su di essa una forza F. Le particelle di fluido a contatto con la piastra inferiore sono ferme, mentre quelle a contatto con la piastra superiore si muovono con velocità v0. Immaginando suddiviso in strati lo spessore di liquido compreso fra le due piastre, si intuisce come le particelle appartenenti a ciascuno strato abbiano velocità minore di quella dello strato superiore e maggiore di quella dello strato inferiore.

## Slide 2
Viscosità
In una tecnica di estrazione la viscosità si oppone al passaggio del solvente verso gli strati più interni del campione solido.
Ridurre la viscosità del solvente, a parità di polarità, è un obiettivo
La viscosità può essere ridotta aumentando la temperatura
Limiti: ebollizione del sovente, stabilità termica degli analiti, stabilità termica del campione

## Slide 4: Estrazione accelerata (ASE)
L’estrazione con solvente tradizionale, pur garantendo ottime prestazioni, presenta alcuni inconvenienti tra cui i tempi lunghi di trattamento, le elevate quantità di solvente utilizzato e la scarsa adattabilità all’automazione. Per questo motivo, sono state sviluppate alcune varianti
Nell’estrazione pressurizzata o accelerata con solvente (PSE o ASE) si utilizza un solvente in condizioni sub-critiche, nelle quali l’efficienza di estrazione è molto maggiore. Si lavora in recipiente chiuso, pressurizzato e termostatato. Ciò consente di ridurre i tempi di estrazione e la quantità di solvente necessaria; inoltre è possibile automatizzare il processo

## Slide 5: Applicazioni dell’ASE
La tecnica ASE è ormai d’uso corrente per il trattamento di campioni solidi. Esempi di applicazioni in cui la tecnica è preliminare all’analisi cromatografica sono:
Estrazione di pesticidi fosforici da frutta e verdura con acetato di etile
Estrazione di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) da terreni con miscela diclorometano/acetonitrile
Estrazione di composti organico-arsenici da pesce con miscela acqua/metanolo

## Slide 8
ESEMPI di Condizioni di estrazione ASE

## Slide 14
MOD: estrazione assistita da micronde
WD: digestione umida