## Slide 5
IL CROMATOGRAMMA

## Slide 6
Idealmente i picchi sono registrati come una curva gaussiana a forma di campana.
Gli analiti separati che vengono trasportati dalla fase mobile vengono registrati come picchi di segnale dal rivelatore.
Ogni singolo picco fornisce informazioni qualitative e quantitative dell'analita. L'informazione qualitativa è data dal picco stesso (ad esempio: tempo di ritenzione, informazioni spettrali).
L'area di un picco è proporzionale alla concentrazione della sostanza.
IL CROMATOGRAMMA
t0= tempo morto, ovvero il tempo che impiega una specie non ritenuta ad attraversare la colonna
tr= tempo di ritenzione, ovvero il tempo che impiega un solito che ha interazioni con la fase stazionaria ad attraversare la colonna
Base del picco (W): il tempo che intercorre tra la comparsa del picco e il ritorno alla linea di base.

## Slide 8
Base del picco (W): tempo che intercorre tra la comparsa del picco cromatografico e il ritorno del segnale alla linea di base.
Tailing e fronting
In pratica, i picchi perfettamente simmetrici sono molto rari. Lo scodamento del picco è misurato dal fattore di coda T. Questo fattore descrive l'asimmetria del picco, cioè fino a che punto la forma è approssimata alla curva gaussiana perfettamente simmetrica. Il fattore di coda è misurato come: T=b/a
A rappresenta la larghezza della metà anteriore del picco, B è la larghezza della metà posteriore del picco. I valori sono misurati al 10 % dell'altezza del picco dal bordo anteriore o d'uscita del picco a una linea che scende perpendicolarmente dall'apice del T = 1 rappresenta un picco simmetrico.
Per T > 1 il profilo del picco è chiamato tailing. Per T < 1 il profilo del picco è chiamato fronting.

## Slide 9
Il soluto si muove lungo la colonna cromatografica solo quando si trova in fase mobile.
Da questo discende che la velocità media con cui il soluto migra dipende dalla frazione di tempo che esso trascorre nella fase mobile.
Questa frazione è piccola per soluti che sono fortemente trattenuti dalla fase stazionaria e grande per soluti trattenuti dalla fase mobile.
Le differenti velocità fanno si che i soluti si separino in bande lungo la lunghezza della colonna.
Il processo di separazione si realizza quindi facendo passare attraverso la colonna una quantità di fase mobile sufficiente per eluire le singole bande dalla colonna e possano essere raccolte (o misurate) in tempi diversi.
Velocità dei soluti in una separazione cromatografica

## Slide 12
v=L/TR
u=L/TM
In che condizione abbiamo v=u ?
La velocità di migrazione del soluto è espressa in funzione del suo rapporto di ripartizione K e in funzione dei volumi di fase stazionaria e fase mobile

## Slide 13
v=L/TR
u=L/TM

## Slide 14
Fattore di capacità ottimale
Il fattore di capacità ottimale è compreso tra 1 e 5 valori superiori a 20-30 i tempi di ritenzione sono eccessivamene lunghi e vanno modificati.
In gas cromatografia vengono modificati attraverso variazioni di temperature e modificazioni della fase stazionaria
In cromatografia liquida attraverso modificazione della fase mobile e sostituendo la fase stazionaria.

## Slide 16
Efficienza della colonna cromatografica
N=L/H
N è il numero dei piatti terorici
L è la lunghezza geometrica della colonna
H è l’altezza del piatto teorico
L’efficienza aumenta all’aumentare del numero dei piatti, ovvero aumenta all’aumentare di L e diminuisce all’aumentare di H
N varia grandemente sia in funzione della composizione chimica della FM che della composizione chimica e FISICA della FS
Ad esempio: 0,1 cm <H< 10-6 cm

## Slide 17
ALTEZZA DEL PIATTO (H)
Come misura dell’altezza del piatto si usa la varianza, ovvero il quadrato della deviazione standard, per unità di lunghezza della colonna
H=s2/L
In termini qualitativi l’altezza del piatto può considerarsi come la porzione di colonna che contiene una frazione di analita compresa tra L e L-s.
Dato che l’area della gaussiana (picco compresa tra L-s e L+s contiene il 68% dell’analita, la porzione compresa tra L e L-s contiene il 34% dell’analita.
Quindi H può essere definita come la porzione di colonna che contiene il 34% dell’analita)

## Slide 18
Questa porzione contiene il 68% dell’analita

## Slide 19
Teoria della velocità in cromatografia
La teoria della velocità descrive i profili e gli allargamenti dei picchi di eluizione in termini quantitativi basati su un cammino casuale per la migrazione lungo la colonna
I picchi hanno una forma assimilabile ad una gaussiana, queste curve sono razionalizzate assumendo che l’incertezza associata ad una singola misura (in questo caso la velocità di migrazione) è la somma di un numero più elevato di incertezze di piccola entità (casuali) ognuna delle quali può essere positiva o negativa.
Quindi la gaussiana del picco cromatografico può essere il risultato della combinazione additiva dei movimenti casuali di un numero elevatissimo di molecole che costituiscono la banda cromatografica
Ad esempio: la singola molecola di una banda cromatografica effettua miglia di trasferimenti tra fase mobile e fase stazionaria. Il tempo di residenza nelle due fasi è molto irregolare in quanto richiede energia che deve essere ottenuta dall’intorno, così questo tempo può essere lungo in un caso e breve in un altro.
Il risultato di questi processi individuali (della singola molecola) casuali è una distribuzione simmetrica attorno ad una valore medio.
Tale valore medio rappresenta il comportamento della molecola «media» dell’analita.

## Slide 20
Allargamento della banda cromatografica
Il comportamento delle molecole che si discosta dal comportamento della molecola «media» determina l’allargamento della banda cromatografica.
I trasferimenti delle molecole di soluto tra fase mobile e fase stazionaria sono alla base dell’allargamento della banda cromatografica.

## Slide 21
Variabili che influenzano l’efficienza della colonna
Velocità lineare della fase mobile
Coefficiente di diffusione nella fase mobile
Coefficiente di diffusione nella fase stazionaria
Fattore di capacità
Diametro delle particelle di impaccamento
Spessore del ricoprimento liquido della fase stazionaria

## Slide 22
Equazione di van Deemter
A: costante legata ai cammini multipli
B/u: diffusione longitudinale
C x u: trasferimento di massa
H=A+ B/u + Cxu

## Slide 23
Cammini multipli
H=A+ B/u + Cxu
Diffusione longitudinale
Altezza del piatto teorico

## Slide 24
H=A+ B/u + Cxu
Altezza del piatto teorico: trasferimento di massa
Il trasferimento di massa è direttamente proporzionale alla velocità della fase mobile.

## Slide 28
Le principali tecniche cromatografiche
HPLC (cromatografia liquida ad alte prestazioni)
GC (Gascromatografia)

## Slide 29
La cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)
Fase mobile: solvente liquido (puro o miscela)
Classificazione in base alla fase stazionaria
cromatografia di ripartizione o cromatografia liquido-liquido; cromatografia di adsorbimento o cromatografia liquido-solido; cromatografia a scambio ionico o cromatografia ionica;
cromatografia a esclusione dimensionale;
cromatografia di affinità;
cromatografia chirale.
Effetto delle dimensioni dell’impaccamento su H

## Slide 30
Contenitori fase mobile
Degassaggio (gorgogliamento gas inerte non solubile nella fase mobile)
Eluizione isocratica/gradiente
Pompa alta efficienza >100 Atm contropressione (dimensione particelle impaccamento)
Permette di introdurre volumi riproducibili (ml)
Colonna contiene FS per la separazione degli analiti

## Slide 31
Sistemi di Pompaggio della fase mobile
capacità di generare pressioni > 100 Atm
flusso costante,
velocità di flusso che varino da 0,1 a 10 mL/min
riproducibilità di flusso elevata
resistenza alla corrosione da parte di diversi solventi.
Pompa reciprocante
Camera cilindrica che viene riempita e svuotata dal movimento alternato di un pistone  flusso pulsato smorzatore di impulsi
eluizioni a gradiente
velocità di flusso costanti (indipendenti dalla contro-pressione della colonna e dalla viscosità del solvente)

## Slide 32
Sistema di iniezione del campione
Sistema di iniezione del campione
Riproducibilità dei volumi iniettati
Piccoli volumi (1-1000ml)
Autocampionatore
Automazione dell’intero processo di introduzione del campione
Schema funzionamento
Valvola campionatrice con loop

## Slide 33
Colonne per HPLC
Colonne analitiche
Corpo in acciaio o materiale plastico resistente ai solventi e con elevata resistenza meccanica
lunghezza 5 a 25 cm
diametro interno da 3 a 5 mm
Gli impaccamenti sono costituiti da particelle di 3 o 5 μm.
Le colonne comunemente usate sono lunghe 10 o 15 cm con un diametro interno di 4,6 mm e impaccate con particelle da 5 μm  N= da 40000 a 70000 piatti/m
Precolonne
Colonna scavenger (tra fase mobile e iniettore)
saturazione della fase mobile con fase stazionaria (riduce il dilavamento)
Colonna di guardia (tra iniettore e colonna)
fase stazionaria simile a quella della colonna analitica (particelle di diametro maggiore).
rimuove impurezze (composti altamente ritenuti e materiale particolato presenti nel campione)

## Slide 34
Rilevatori per HPLC
Caratteristiche ideale del rilevatore:
Adeguata sensibilità
Buona stabilità e riproducibilità
Risposta lineare
Intervallo di parecchi ordini di grandezza
Tempo di risposta breve e indipendente dal flusso
Alta affidabilità e facilità d’uso
Piccolo volume morto (allargamento banda extra-colonna)
Ottico
Elettrochimico

## Slide 38
Gas cromatografia
In una separazione gas cromatografica il campione viene vaporizzato e iniettato in testa alla colonna cromatografica
Il campione viene eluito dal flusso di una fase mobile rappresentata da un gas inerte
La fase mobile non interagisce con le molecole dell'analita (gas di trasporto)
cromatografia gas-liquido (GLC):
fase mobile gas/ fase stazionaria liquido ritenuto sulla superficie di un solido inerte (adsorbimento o legame chimico)
cromatografia gas-solido (GSC):
fase mobile gas/ fase stazionaria solido che ritiene gli analiti per adsorbimento fisico
Direzione del flusso
Fase stazionaria liquida
Fase stazionaria liquida
Lume della colonna
Diffusione/spessore fase

## Slide 40
Gas di trasporto
In GC la fase mobile è un gas (gas di trasporto) chimicamente inerte
Gas: elio, argon, azoto, idrogeno
Bombole pressurizzati o generatori (N2 e H2)
Controllo della velocità di flusso del gas (regolatori di pressione, manometri e flussimetri)
Velocità di flusso costante

## Slide 42
Sistema di iniezione del campione
Come si inietta?
Il campione iniettato deve avere dimensioni adatte e introdotto come “tappo di vapore” (iniezione rapida) per evitare allargamenti di banda  scarsa risoluzione
Con cosa?
Microsiringhe graduate vengono usate per iniettare campioni liquidi attraverso un diaframma, o setto, di gomma o di silicone nella camera riscaldata posta in testa alla colonna. La camera viene generalmente mantenuta ad una temperatura di circa 50 °C oltre il punto di ebollizione del componente meno volatile nel campione

## Slide 43
Iniettore splittless/split
Iniettore convenzionale

## Slide 46
Dall’autocampionatore alla colonna

## Slide 48
Lunghezza variabile da meno di 10 a > 60 m.
Sono costruite in acciaio inossidabile, vetro, silice fusa o teflon
Avvolte a spirale
Colonna è generalmente alloggiata in forni termostatati
Temperatura della colonna dipende dal punto di ebollizione del campione e dal grado di separazione richiesto.
Temperatura intorno al punto medio di ebollizione del campione (tempi di eluizione <30 min)
La colonna gas-cromatografica capillare

## Slide 51
Programmata di temperatura: cosa è, a cosa serve
isoterma
Programmata non ottimizzata
Programmata ottimizzata

## Slide 52
Caratteristiche del rivelatore ideale
Adeguata sensibilità.
Buona stabilità e riproducibilità.
Risposta lineare alla concentrazione del soluto in un intervallo di parecchi ordini di grandezza.
Intervallo di temperatura che si estenda da temperatura ambiente ad almeno 400°C.
Tempo di risposta breve ed indipendente dalla velocità di flusso.
Alta affidabilità e facilità d'uso.
Similarità di risposta nei confronti di tutti i soluti o, selettiva nei confronti di una o più classi di soluti.
Non essere distruttivo del campione.

## Slide 53
Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID)
1-Uscita della colonna trasportata a fiamma aria/idrogeno
2- pirolisi di composti organici , a temperatura di una fiamma aria/idrogeno  ioni ed elettroni.
3- Monitoraggio della corrente prodotta da ioni ed elettroni. DDP di alcune centinaia di volt tra l'ugello del bruciatore e un elettrodo collettore sistemato sopra la fiamma raccoglie e misura la corrente risultante
1
2
3

## Slide 54
Rivelatore a conducibilità termica (TCD)
Consiste in un elemento riscaldato
La temperatura (a potenza elettrica costante) dipende dalla conducibilità termica del gas che lo circonda
La resistenza elettrica di questo elemento dipende dalla conducibilità termica del gas
Conducibilità termica di idrogeno ed elio (FM) sono>>> di quelle della maggior parte dei composti organici
La presenza di quantità di specie organiche anche piccole causa una diminuzione nella conducibilità termica dell'effluente della colonna  innalzamento di temperatura.
In assenza di analita temperatura minima
In presenza di analita incremento della temperatura (DT= f[C])