## Slide 7
TECNICHE DI SEPARAZIONE
Le fasi stazionarie in HPLC sono costituite da particelle di silice (più raramente allumina) che funzionano da ADSORBENTI (cromatografia di adsorbimento = LSC) o da SUPPORTO (cromatografia di partizione = LLC).
La diffusione della silice è giustificata da alcune sue proprietà specifiche:
è in grado di sopportare pressioni molto elevate (> 1000 atm);
è chimicamente stabile verso tutti i solventi a pH non superiore a 8;
è facilmente funzionalizzabile (derivatizzabile);
è facile ottenerla sottoforma di particelle uniformi;
è disponibile in varie dimensioni e porosità (60-100 Å).
Nella Bonded Phase Chromatography (BPC), che è una cromatografia di partizione, le particelle di supporto sono legate a dei composti organici.
Nella Size Exclusion Chromatography (SEC) le particelle di supporto hanno una porosità controllata e separano i soluti in funzione della loro dimensione molecolare (che è cosa diversa dal loro peso molecolare).
Nella Ion Exchange Chromatography (IEC) i gruppi ionici (cationici od anionici) sono legati chimicamente alla superficie del supporto.
Notes: 7

## Slide 8
La complessità della correlazione soluto/fase stazionaria/fase mobile rende conto del perché, in generale, in tutte le tecniche di separazione LC si utilizza una grandissima varietà di solventi; la polarità della fase mobile, anche se non è l’unico, è il più importante fattore che produce una migliore solvatazione del soluto e dunque una più veloce eluizione.
Questa necessità di variare la composizione della fase mobile per ottimizzare le separazioni dei soluti è alla base della classificazione delle tipologie di eluizione della LC:
ELUIZIONE ISOCRATICA
La composizione della fase mobile rimane costante per tutto il tempo dell’eluizione.
b. ELUIZIONE A GRADIENTE
La composizione della fase mobile viene fatta variare durante l’eluizione (con aumento della percentuale del solvente più polare), allo scopo di separare tutti i soluti, anche quelli che hanno fattori di capacità (k’) molto diversi.
Notes: 8

## Slide 9
A) CROMATOGRAFIA DI ADSORBIMENTO (Liquid Solid Chromatography)
FASE MOBILE: liquido
FASE STAZIONARIA: solido adsorbente
La separazione si basa sull’assorbimento dei soluti sulla superficie della fase stazionaria, dotata di siti attivi che danno luogo a interazioni non specifiche (forze di dispersione di Van der Waals) e specifiche (legami idrogeno, interazioni dipolo-dipolo).
Le fasi stazionarie adsorbenti più utilizzate nella LSC sono la silice (SIO2) e l’allumina (Al2O3), anche se la silice è preferita per la sua maggiore capacità di carica, ma anche perché è attiva sia con i gruppi silanolici liberi (fase diretta) che con i gruppi silanolici funzionalizzati (fase inversa). I siti attivi della fase stazionaria sono sempre ricoperti da molecole del solvente (solvatazione della fase stazionaria), così come il solvente circonda le molecole di soluto (solvatazione del soluto). Il soluto proveniente dalla fase mobile “sposta”, per competizione, dalla superficie della fase stazionaria un certo numero di molecole di solvente.
Notes: 9

## Slide 10
B) CROMATOGRAFIA DI RIPARTIZIONE (Liquid Liquid Chromatography)
FASE MOBILE: liquido
FASE STAZIONARIA: liquido (su supporto solido inerte o a fase legata)
La separazione si basa sulla ripartizione del soluto tra la fase mobile liquida e la fase stazionaria (liquido su supporto solido inerte o film di gruppi organici legati chimicamente al supporto solido inerte). Questa distinzione comporta una prima classificazione della LC di partizione:
a fase legata (BPC = Bonded Phase Chromatography)
a fase non legata (LLC = Liquid Liquid Chromatography)
Notes: 10

## Slide 11
CROMATOGRAFIA A FASE LEGATA (BPC)
Ha quasi completamente sostituito la più tradizionale cromatografia liquido-liquido (con la quale si ha perdita di fase stazionaria ed è difficile operare con eluizioni a gradiente). I gruppi organici che si fissano chimicamente sulla superficie del supporto possiedono una certa mobilità conformazionale che conferisce loro un comportamento simile a quello di un liquido (stato pseudo-liquido).
La BPC può essere:
FASE MOBILE: polare (H2O, CH3OH, CH3CN)
IN FASE INVERSA FASE STAZIONARIA: non polare ( Si-O-SiR3)
SOLUTI: non polari
FASE MOBILE: non polare (nC6H14, Et2O, CHCl3)
IN FASE DIRETTA FASE STAZIONARIA: polare ( Si-OH)
SOLUTI: polari
Giorgio Bonaga
Notes: 11

## Slide 12
fase mobile
(polare)
fase stazionaria
(non polare)
CROMATOGRAFIA IN FASE INVERSA
Reverse Phase Chromatography (RPC)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Notes: 12

## Slide 13
fase mobile
(non polare)
CROMATOGRAFIA IN FASE DIRETTA
Normal Phase Chromatography (NPC)
fase stazionaria (polare)
Giorgio Bonaga
Si
Si
Si
Notes: 13

## Slide 14
CROMATOGRAFIA IN FASE INVERSA
(Reverse Phase Chromatography)
a. FASE STAZIONARIA
Si utilizzano materiali diversi:
silice
allumina
carbone pirolitico
polimeri (polietilene) e copolimeri (stirene/divinilbenzene)
La silice è il materiale più utilizzato perché la tecnologia attuale consente di ottenere particelle di dimensioni e porosità controllate, oppure particelle con uno strato pellicolare poroso. Inoltre è il materiale che può essere più facilmente funzionalizzato.
silice allumina carbone pirolitico resine
Notes: 14

## Slide 15
I gruppi legati alla silice che più frequentemente vengono utilizzati sono:
ottadecil -
ottil -
etil -
fenil -
cianoetil -
idrossietil -
amminoetil -
A FASE DIRETTA
POLARITA’
Notes: 15

## Slide 19
Base del picco (W): tempo che intercorre tra la comparsa del picco cromatografico e il ritorno del segnale alla linea di base.
Tailing e fronting
In pratica, i picchi perfettamente simmetrici sono molto rari. Lo scodamento del picco è misurato dal fattore di coda T. Questo fattore descrive l'asimmetria del picco, cioè fino a che punto la forma è approssimata alla curva gaussiana perfettamente simmetrica.
Il fattore di coda è misurato come: T=b/a
a rappresenta la larghezza della metà anteriore del picco, b è la larghezza della metà posteriore del picco.
I valori sono misurati al 10 % dell'altezza del picco dal bordo anteriore o d'uscita del picco a una linea che scende perpendicolarmente dall'apice del T = 1 rappresenta un picco simmetrico.
Per T > 1 il profilo del picco è chiamato tailing. Per T < 1 il profilo del picco è chiamato fronting.
fronting
tailing

## Slide 21
Il soluto si muove lungo la colonna cromatografica solo quando si trova in fase mobile.
Da questo discende che la velocità media con cui il soluto migra dipende dalla frazione di tempo che esso trascorre nella fase mobile.
Questa frazione è piccola per soluti che sono fortemente trattenuti dalla fase stazionaria e grande per soluti trattenuti dalla fase mobile.
Le differenti velocità fanno si che i soluti si separino in bande lungo la lunghezza della colonna.
Il processo di separazione si realizza quindi facendo passare attraverso la colonna una quantità di fase mobile sufficiente per eluire le singole bande dalla colonna e possano essere raccolte (o misurate) in tempi diversi.
Velocità dei soluti in una separazione cromatografica

## Slide 22
Velocità di migrazione dei soluti
Dalla differenza di velocità di due o più soluti dipende la capacità separativa del sistema cromatografico (FM+FS)
La velocità di un soluto dipende dal suo coefficiente di ripartizione tra FS e FM
[A]mobile
[A]stazionaria
Questa relazione deve essere valida in un ampio intervallo di concentrazione, determinando l’indipendenza del tempo di eluizione dalla concentrazione

## Slide 23
TEMPO MORTO E TEMPO DI RITENZIONE
TM tempo necessario ad una specie non trattenuta per attraversare una colonna
TR tempo necessario ad una specie trattenuta per attraversare una colonna (ovvero il tempo che intercorre tra caricamento del campione in testa alla colonna e comparsa del picco)
L
v=L/TR
u=L/TM

## Slide 24
v=L/TR
u=L/TM
In che condizione abbiamo v=u ?
La velocità di migrazione del soluto è espressa in funzione del suo rapporto di ripartizione K e in funzione dei volumi di fase stazionaria e fase mobile
dividendo per CMVM

## Slide 25
v=L/TR
u=L/TM
Fattore di capacità
Fattore di capacità (K’A) è un indice della velocità di migrazione di un soluto nel sistema cromatografico
È un parametro che può essere calcolato dal cromatogramma per ciascun soluto
K’A=
K’A = kA=
K’A =
v = u x
= x . x = K’A =

## Slide 26
Fattore di capacità ottimale
Il fattore di capacità ottimale è compreso tra 1 e 5, valori superiori a 20-30 i tempi di ritenzione sono eccessivamene lunghi e vanno modificate le condizioni sperimentali per accorciarli.
In gas cromatografia vengono modificati attraverso variazioni di temperature e modificazioni della fase stazionaria
In cromatografia liquida modificando la fase mobile o sostituendo la fase stazionaria.

## Slide 27
K’A =
K’ B =
K’A =
K’B =
Fattore di selettività «a»
Rapporto tra i fattori di capacità di due soluti «A» e «B» dove B è la specie maggiormente ritenuta
B
A
TM
TRB
TRA

## Slide 28
Efficienza della colonna cromatografica
N=L/H
N è il numero dei piatti terorici
L è la lunghezza geometrica della colonna
H è l’altezza del piatto teorico
L’efficienza aumenta all’aumentare del numero dei piatti, ovvero aumenta all’aumentare di L e diminuisce all’aumentare di H
N varia grandemente sia in funzione della composizione chimica della FM che della composizione chimica e FISICA della FS
Ad esempio: 0,1 cm <H< 10-6 cm

## Slide 29
ALTEZZA DEL PIATTO (H)
Come misura dell’altezza del piatto si usa il rapporto tra la varianza (quadrato della deviazione standard) e la lunghezza della colonna
H=s2/L
In termini qualitativi l’altezza del piatto può considerarsi come la porzione di colonna che contiene una frazione di analita compresa tra L e L-s.
Dato che l’area della gaussiana (picco compresa tra L-s e L+s contiene il 68% dell’analita, la porzione compresa tra L e L-s contiene il 34% dell’analita.
Quindi H può essere definita come la porzione di colonna che contiene il 34% dell’analita)
100%
68%
+s
-s
H 34%
L

## Slide 30
Questa porzione contiene il 68% dell’analita

## Slide 31
Teoria della velocità in cromatografia
La teoria descrive i profili e gli allargamenti dei picchi di eluizione in termini quantitativi basati su un cammino casuale durante la migrazione lungo la colonna
I picchi hanno una forma assimilabile ad una gaussiana, queste curve sono razionalizzate assumendo che l’incertezza associata alla velocità di migrazione sia la somma di un numero più elevato di incertezze di piccola entità (casuali) ognuna delle quali può essere positiva o negativa.
Quindi la gaussiana del picco cromatografico è il risultato della combinazione additiva dei movimenti casuali di un numero elevatissimo di molecole che costituiscono la banda cromatografica
Ad esempio: la singola molecola di una banda cromatografica effettua migliaia di trasferimenti tra fase mobile e fase stazionaria. Il tempo di residenza nelle due fasi è molto irregolare in quanto richiede energia che deve essere ottenuta dall’intorno, così questo tempo può essere lungo in un caso e breve in un altro.
Il risultato di questi processi individuali (della singola molecola) casuali è una distribuzione simmetrica attorno ad una valore medio.
Tale valore medio rappresenta il comportamento della molecola «media» dell’analita.

## Slide 32
Allargamento della banda cromatografica
Il comportamento delle molecole che si discosta dal comportamento della molecola «media» determina l’allargamento della banda cromatografica.
I trasferimenti delle molecole di soluto tra fase mobile e fase stazionaria sono alla base dell’allargamento della banda cromatografica.

## Slide 33
Variabili che influenzano l’efficienza della colonna
Velocità lineare della fase mobile
Diametro delle particelle di impaccamento
Spessore della fase stazionaria
Coefficiente di diffusione nella fase mobile
Coefficiente di diffusione nella fase stazionaria
Fattore di capacità

## Slide 34
Equazione di van Deemter
A: costante legata ai cammini multipli
B/u: diffusione longitudinale
C x u: trasferimento di massa
H=A+ B/u + Cxu
N=L/H
H=s2/L

## Slide 35
Cammini multipli
H=A+ B/u + Cxu
Diffusione longitudinale
Altezza del piatto teorico

## Slide 36
H=A+ B/u + Cxu
Altezza del piatto teorico: trasferimento di massa
Il trasferimento di massa è direttamente proporzionale alla velocità della fase mobile.

## Slide 40
Le principali tecniche cromatografiche
TLC (cromatografia su strato sottile)
HPLC (cromatografia liquida ad alte prestazioni)
GC (Gascromatografia)
strumentali

## Slide 49
Le principali tecniche cromatografiche strumentali
HPLC (cromatografia liquida ad alte prestazioni)
GC (Gascromatografia)

## Slide 50
La cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC)
Fase mobile: solvente liquido (puro o miscela)
Classificazione in base alla fase stazionaria
cromatografia di ripartizione o cromatografia liquido-liquido; cromatografia di adsorbimento o cromatografia liquido-solido; cromatografia a scambio ionico o cromatografia ionica;
cromatografia a esclusione dimensionale;
cromatografia di affinità;
cromatografia chirale.
Effetto delle dimensioni dell’impaccamento su H

## Slide 51
Contenitori fase mobile
Degassaggio (gorgogliamento gas inerte non solubile nella fase mobile)
Eluizione isocratica/gradiente
Pompa alta efficienza >100 Atm contropressione (dimensione particelle impaccamento)
Permette di introdurre volumi riproducibili (ml)
Colonna contiene FS per la separazione degli analiti

## Slide 52
Sistemi di Pompaggio della fase mobile
capacità di generare pressioni > 100 Atm
flusso costante,
velocità di flusso che varino da 0,1 a 10 mL/min
riproducibilità di flusso elevata
resistenza alla corrosione da parte di diversi solventi.
Pompa reciprocante
Camera cilindrica che viene riempita e svuotata dal movimento alternato di un pistone  flusso pulsato smorzatore di impulsi
eluizioni a gradiente
velocità di flusso costanti (indipendenti dalla contro-pressione della colonna e dalla viscosità del solvente)

## Slide 53
Sistema di iniezione del campione
Sistema di iniezione del campione
Riproducibilità dei volumi iniettati
Piccoli volumi (1-1000ml)
Autocampionatore
Automazione dell’intero processo di introduzione del campione
Schema funzionamento
Valvola campionatrice con loop

## Slide 54
Colonne per HPLC
Colonne analitiche
Corpo in acciaio o materiale plastico resistente ai solventi e con elevata resistenza meccanica
lunghezza 5 a 25 cm
diametro interno da 3 a 5 mm
Gli impaccamenti sono costituiti da particelle di 3 o 5 μm.
Le colonne comunemente usate sono lunghe 10 o 15 cm con un diametro interno di 4,6 mm e impaccate con particelle da 5 μm  N= da 40000 a 70000 piatti/m
Precolonne
Colonna scavenger (tra fase mobile e iniettore)
saturazione della fase mobile con fase stazionaria (riduce il dilavamento)
Colonna di guardia (tra iniettore e colonna)
fase stazionaria simile a quella della colonna analitica (particelle di diametro maggiore).
rimuove impurezze (composti altamente ritenuti e materiale particolato presenti nel campione)

## Slide 55
Rilevatori per HPLC
Caratteristiche ideale del rilevatore:
Adeguata sensibilità
Buona stabilità e riproducibilità
Risposta lineare
Intervallo di parecchi ordini di grandezza
Tempo di risposta breve e indipendente dal flusso
Alta affidabilità e facilità d’uso
Piccolo volume morto (allargamento banda extra-colonna)
Ottico
Elettrochimico

## Slide 59
Gas cromatografia
In una separazione gas cromatografica il campione viene vaporizzato e iniettato in testa alla colonna cromatografica
Il campione viene eluito dal flusso di una fase mobile rappresentata da un gas inerte
La fase mobile non interagisce con le molecole dell'analita (gas di trasporto)
cromatografia gas-liquido (GLC):
fase mobile gas/ fase stazionaria liquido ritenuto sulla superficie di un solido inerte (adsorbimento o legame chimico)
cromatografia gas-solido (GSC):
fase mobile gas/ fase stazionaria solido che ritiene gli analiti per adsorbimento fisico
Direzione del flusso
Fase stazionaria liquida
Fase stazionaria liquida
Lume della colonna
Diffusione/spessore fase

## Slide 61
Gas di trasporto
In GC la fase mobile è un gas (gas di trasporto) chimicamente inerte
Gas: elio, argon, azoto, idrogeno
Bombole pressurizzati o generatori (N2 e H2)
Controllo della velocità di flusso del gas (regolatori di pressione, manometri e flussimetri)
Velocità di flusso costante

## Slide 63
Sistema di iniezione del campione
Come si inietta?
Il campione iniettato deve avere dimensioni adatte e introdotto come “tappo di vapore” (iniezione rapida) per evitare allargamenti di banda  scarsa risoluzione
Con cosa?
Microsiringhe graduate vengono usate per iniettare campioni liquidi attraverso un diaframma, o setto, di gomma o di silicone nella camera riscaldata posta in testa alla colonna. La camera viene generalmente mantenuta ad una temperatura di circa 50 °C oltre il punto di ebollizione del componente meno volatile nel campione

## Slide 64
Iniettore splittless/split
Iniettore convenzionale

## Slide 68
Lunghezza variabile da meno di 10 a > 60 m.
Sono costruite in silice fusa, teflon, acciaio inossidabile
Avvolte a spirale
Colonna è generalmente alloggiata in forni termostatati
Temperatura della colonna dipende dal punto di ebollizione del campione e dal grado di separazione richiesto.
Temperatura intorno al punto medio di ebollizione del campione (tempi di eluizione <30 min)
La colonna gas-cromatografica capillare

## Slide 71
Programmata di temperatura: cosa è, a cosa serve
isoterma
Programmata non ottimizzata
Programmata ottimizzata

## Slide 72
Caratteristiche del rivelatore ideale
Adeguata sensibilità.
Buona stabilità e riproducibilità.
Risposta lineare alla concentrazione del soluto in un intervallo di parecchi ordini di grandezza.
Intervallo di temperatura che si estenda da temperatura ambiente ad almeno 400°C.
Tempo di risposta breve ed indipendente dalla velocità di flusso.
Alta affidabilità e facilità d'uso.
Similarità di risposta nei confronti di tutti i soluti o, selettiva nei confronti di una o più classi di soluti.

## Slide 73
Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID)
1-Uscita della colonna trasportata a fiamma aria/idrogeno
2- pirolisi di composti organici , a temperatura di una fiamma aria/idrogeno  ioni ed elettroni.
3- Monitoraggio della corrente prodotta da ioni ed elettroni. DDP di alcune centinaia di volt tra l'ugello del bruciatore e un elettrodo collettore sistemato sopra la fiamma raccoglie e misura la corrente risultante
1
2
3

## Slide 74
Rivelatore a conducibilità termica (TCD)
Consiste in un elemento riscaldato
La temperatura (a potenza elettrica costante) dipende dalla conducibilità termica del gas che lo circonda
La resistenza elettrica di questo elemento dipende dalla conducibilità termica del gas
Conducibilità termica di idrogeno ed elio (FM) sono>>> di quelle della maggior parte dei composti organici
La presenza di quantità di specie organiche anche piccole causa una diminuzione nella conducibilità termica dell'effluente della colonna  innalzamento di temperatura.
In assenza di analita temperatura minima
In presenza di analita incremento della temperatura  (DT= f[C])