## Slide 1
CHIMICA DELL’OLIO DI OLIVA
composizione chimica dell’olio
parametri analitici di qualità
procedure analitiche

## Slide 2
DEFINIZIONE MERCEOLOGICA DI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
secondo il Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Organizzazione comune dei mercati agricoli) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2104:
“Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.”
Caratteristiche merceologiche principali
Per essere classificato come extra vergine, l’olio deve rispettare contemporaneamente requisiti chimico-fisici e organolettici:
1. Requisiti chimico-fisici
Acidità libera, espressa in acido oleico: ≤ 0,8 g per 100 g di olio
Indice di perossidi: ≤ 20 meq O₂/kg
Assorbanza UV (K232, K270, ΔK): nei limiti stabiliti dal Reg. (UE) 2022/2104
Assenza di contaminanti o difetti dovuti a processi chimici o fisici
2. Requisiti organolettici (panel test)
Mediana del fruttato > 0
Mediana dei difetti = 0
La valutazione sensoriale è condotta da un panel test ufficiale riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura che solitamente opera presso le Camere di Commercio

## Slide 3
Cosa significa “solo procedimenti meccanici”
Dal punto di vista normativo e tecnologico, la definizione comporta che:
• L’olio deve essere ottenuto direttamente dal frutto dell’olivo mediante lavorazioni che non includono solventi chimici, processi di estrazione con calore o trasformazioni chimiche tra cui riesterificazione.
• Le fasi ammesse sono relativamente “mild”: lavaggio, defogliazione, frangitura, gramolatura, separazione (pressione o più comunemente centrifugazione), decantazione/filtrazione.
• Si richiede che i processi fisici non causino alterazioni dell’olio che possano comprometterne le caratteristiche chimico-fisiche o organolettiche.
• spesso all’interno della produzione EVOO si introduce anche il concetto di “estrazione a freddo”, ovvero che la temperatura non superi un certo limite (tipico ~ 27 °C) per preservare i composti fenolici, gli aromi e la qualità sensoriale.

## Slide 4
Impianto di frangitura/frangitore
Il frutto deve essere schiacciato in modo meccanico (a coltelli, dischi o mole) per ottenere la “pasta d’olive”.
Deve essere curato il riscaldamento indesiderato: temperatura eccessiva durante la frangitura può deteriorare gli aromi, i composti fenolici e aumentare i difetti.
Bisogna minimizzare i danni alle olive (es. olive schiacciate troppo presto, olive danneggiate) che aumentano l’acidità libera e peggiorano la qualità.
Frangitore a martelli
Gramolatura
La pasta viene mescolata lentamente per permettere la coalescenza delle gocce d’olio e facilitarne la separazione.
Anche qui la temperatura e il tempo sono critici: tempi troppo lunghi o temperature troppo elevate aumentano l’ossidazione, la perdita di composti aromatici, e il rischio di difetti.

## Slide 5
Separazione meccanica (centrifugazione/pressione)l passaggio da pasta a “olio + acqua + sansa” avviene tramite mezzi meccanici (spremitura tradizionale o più comunemente centrifugazione).
L’uso di centrifughe a due fasi/tre fasi, gestione dell’acqua di vegetazione, ottimizzazione dell’efficienza estrattiva sono importanti: ad esempio, la tecnologia può essere migliorata per aumentare la resa senza compromettere la qualità.

## Slide 7
I riferimenti di legge relativi ai metodi analitici e ai limiti legali sono contenuti nel regolamento UE n. 2568/91 del 11-7-91, L248 e successive modifiche .
Le definizioni aggiornate della classificazione degli oli di oliva si trovano nel regolamento CE n. 1513/01 del 23-7-01, L201.

## Slide 8
Frazione saponificabile
E' costituita per la quasi totalità da trigliceridi, accompagnati da piccole quantità di digliceridi e monogliceridi, soprattutto negli oli più acidi (per esempio negli oli lampanti circa il 10% e negli oli estratti con solventi circa il 20%).
L'85% degli acidi presenti nei gliceridi sono insaturi e di questi il 70 - 80% è costituito da acido oleico e circa il 10% da linoleico.
Un buon indice di qualità è il rapporto fra questi due acidi e nell'olio extra vergine di oliva il rapporto fra acido oleico e acido linoleico deve essere maggiore o uguale a 7.

## Slide 9
Acidi grassi
Gli acidi grassi sono costituiti da catene di carbonio in numero da 4 a 30 con uno o più gruppi carbossilici (-COOH).
Gli atomi di carbonio sono uniti a formare una catena generalmente attraverso un singolo legame C-C.
I due atomi di carbonio possono essere legati anche attraverso un doppio legame (C=C).
Nel caso in cui non siano presenti doppi legami l’acido grasso è definito saturo (ad esempio il palmitico e lo stearico).

## Slide 10
Acidi grassi insaturi
Se è presente un doppio legame è definito monoinsaturo (ad esempio l’acido oleico); se sono presenti due o più doppi legami legami è detto polinsaturo (acido linoleico, acido linolenico).
Gli acidi grassi polinsaturi sono presenti in quantità, ottimali per il nostro organismo:
infatti pur essendo acidi essenziali (non sintetizzabili dall'uomo, ma indispensabili per alcuni suoi metabolismi)
sono facilmente autossidabili con produzione di perossidi e relativi prodotti di decomposizione, sostanze nocive all'organismo umano, tanto che un loro accumulo nei tessuti è stato correlato tra le cause di insorgenza di neoplasie.

## Slide 11
Negli oli, gli acidi grassi sono generalmente legati con il glicerolo a formare i trigliceridi.
Gli acidi grassi liberi sono i responsabili dell’acidità dell’olio.
Nel caso in cui due doppi legami siano separati da un legame singolo (-C=C-C=C-) si parla di doppi legami coniugati (dieni coniugati).
Nel caso in cui siano presenti 3 doppi legami, alternati a legami singoli, si parla di trieni coniugati (-C=C-C=C-C=C-). Gli acidi grassi si trovano indicati con questa simbologia:
Cx:y
dove x è il numero di atomi di carbonio e y il numero di doppi legami
(ad esempio C18:3 acido grasso a 18 atomi di carbonio con 3 doppi legami).

## Slide 15
La formazione di isomeri cis → trans negli acidi grassi dell’olio di oliva non avviene spontaneamente in condizioni normali, ma richiede fattori specifici che alterano la struttura chimica dei doppi legami. Ecco i casi principali:
Trattamenti termici intensi
Raffinazione: durante i processi industriali come deodorazione a vapore ad alta temperatura (180–270 °C), i doppi legami cis degli acidi grassi possono isomerizzare in trans.
Gramolatura a caldo o eccessiva: se la pasta di olive supera i limiti di temperatura (tipicamente >27 °C), l’ossidazione e l’isomerizzazione possono aumentare leggermente, anche se in quantità minore rispetto alla raffinazione industriale.

## Slide 16
Gliceridi
I gliceridi sono formati dalla combinazione di una molecola di glicerolo con una o più molecole di acidi grassi.
Nel caso in cui sia presente un acido grasso si parla di monogliceridi, due, digliceridi o tre, trigliceridi.

## Slide 17
Nei grassi naturali, gli acidi grassi si ritrovano sotto forma di trigliceridi. Gli acidi grassi presenti nella molecola dei trigliceridi possono mostrare delle differenze. La numerazione degli atomi di C del glicerolo che forma il trigliceridi sono numerati 1, 2 e 3, dove il C2 è l’atomo centrale della catena.
Negli oli di buona qualità e di recente produzione sono presenti solo tracce di 1,2 digliceridi; questi si formano infatti come intermedi nella biosintesi dei trigliceridi e parzialmente come prodotto di processi lipolitici.
Durante l’invecchiamento, gli 1,2 digliceridi si trasformano in 1,3 digliceridi. Quindi l’incremento del contenuto di 1,3 digliceridi è indice di prolungata o cattiva conservazione dell’olio.
Negli oli di buona qualità il rapporto 1,2/1,3 digliceridi è superiore a 1. Di conseguenza oli con bassa acidità, ma un rapporto 1,2/1,3 <1 possono essere il risultato di una deacidificazione fraudolenta.
Gliceridi

## Slide 18
METODI DI ANALISI PER ACIDI GRASSI E GLICERIDI
Il metodo di elezione per l’analisi degli acidi grassi dell’olio di oliva e la gas-cromatografia.
L’analisi del profilo degli acidi grassi comporta:
l’estrazione, la preparazione e la quantificazione degli esteri metilici degli acidi grassi (FAME)
La preparazione dei FAME a partire dai lipidi estratti è stata effettuata seguendo la norma UNI EN ISO 12966-2:2017
I lipidi estratti sono stati esterificati per convertire gli acidi grassi nei loro corrispondenti metil esteri, necessari per l’analisi mediante gascromatografia.
I FAME sono stati quindi analizzati utilizzando gascromatografia capillare con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), seguendo la norma UNI EN ISO 12966-4:2015

## Slide 19
Contenuti principali della norma UNI EN ISO 12966-2:2017
Scopo:
Definire i metodi per preparare esteri metilici degli acidi grassi (FAME) partendo dai lipidi presenti negli oli o grassi.
Garantire che i derivati siano adatti per l’analisi gascromatografica successiva.
Campo di applicazione:
Oli vegetali e animali, grassi commestibili, margarine, prodotti alimentari contenenti lipidi.
Procedura generale:
Estrazione dei lipidi dal campione (se non già isolati);
Esterificazione degli acidi grassi in FAME tramite reagenti chimici (tipicamente metanolo e catalizzatori acidi o basici);
Purificazione e raccolta dei FAME per l’analisi GC.
Obiettivi tecnologici:
Ottenere derivati stabili e volatili;
Evitare alterazioni degli acidi grassi durante la derivatizzazione;
Consentire la quantificazione accurata dei singoli acidi grassi tramite gascromatografia.

## Slide 20
La norma UNI EN ISO 12966-4:2015 riguarda la determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi (FAME) in grassi e oli di origine animale e vegetale mediante cromatografia capillare in fase gassosa (GC).
Questa parte della norma è specifica per l'analisi di FAME derivati da transesterificazione o esterificazione di grassi, oli e acidi grassi.
Struttura della norma UNI EN ISO 12966-4:2015
La norma è suddivisa nei seguenti capitoli principali:
Scopo: Definisce il metodo per la determinazione dei FAME mediante cromatografia capillare in fase gassosa.
Riferimenti normativi: Elenca le norme di riferimento indispensabili per l'applicazione della norma.
Principio: Descrive il principio della determinazione dei FAME.
Reagenti e materiali: Specifica i reagenti e i materiali necessari per l'analisi.
Apparecchiatura: Dettaglia l'apparecchiatura richiesta per la cromatografia capillare in fase gassosa.
Preparazione del campione: Fornisce le linee guida per la preparazione del campione da analizzare.
Procedura: Descrive la procedura analitica per la determinazione dei FAME.
Calcolo dei risultati: Indica come calcolare i risultati ottenuti dall'analisi.
Espressione dei risultati: Specifica come esprimere i risultati in termini di percentuale di FAME.
Precisione: Fornisce informazioni sulla precisione del metodo.
Rapporto di prova: Definisce gli elementi che devono essere inclusi nel rapporto di prova.

## Slide 21
Aspetti tecnici e analitici
1. Preparazione del campione
L’olio viene pesato direttamente (generalmente 50–100 mg) in un piccolo contenitore.
Non è necessaria l’estrazione perché i trigliceridi sono già in forma liquida e solubile.
2. Transesterificazione / Esterificazione
Per trigliceridi (la maggior parte dell’olio di oliva):
Transesterificazione basica con metanolo e KOH o NaOH: converte i trigliceridi in FAME.
3. Preparazione per GC
Dopo la reazione:
Si aggiunge acqua e solvente apolare (es. esano) per estrarre i FAME.
Si separa la fase organica contenente i FAME.
Si inietta il campione in GC per la determinazione del profilo degli acidi grassi.

## Slide 22
CONDIZIONI STRUMENTALI
DETECTOR | FID
COLONNA | DB-WAX, 30 m
GAS CARRIER | He
VOLUME DI INIEZIONE | 1 microL
SPLIT RATIO | 1:20
FLOW RATE | 2 ml/min
TEMPERATURA INIETTORE | 250°C
TEMPERATURA DETECTOR | 250°C
Programmata di temperatura:
T iniziale | 100°C
rampa | 5°C/min
T finale | 230°C

## Slide 23
Ogni picco corrisponde a un acido grasso metilato (FAME) specifico.
L’area del picco è proporzionale alla quantità di quel FAME nel campione.
Sommando tutte le aree dei picchi, ottieni l’area totale.
Il contenuto percentuale di ciascun acido grasso si calcola come:
Percentuale del singolo acido grasso
Calcolo del contenuto in acidi grassi
% FAMEx100

## Slide 24
Insaponificabile
Questa frazione è costituita da un gruppo numeroso di microcomponenti che hanno la caratteristica comune di non formare saponi se trattati con una base forte (NaOH o KOH) concentrata a caldo. Anche se è presente in quantità modeste (1% circa) è importantissima da un punto di vista nutrizionale e, da un punto di vista analitico, molti di questi parametri permettono di controllare la genuinità e la qualità dell'olio.
I suoi componenti principali sono:
Steroli
Eritrodiolo e Uvaolo
Cere
Tocoferoli e vitamine liposolubili
Idrocarburi
Fenoli
Metodo di analisi
COI/T.20/ Doc. No 26/Rev. 5
Metodo di analisi
COI/T.20/Doc. No 29/Rev.2
Metodo di Analisi
COI/T.20/Doc. No 28/Rev. 4

## Slide 25
Steroli
Sono sintetizzati in natura a partire dallo squalene e sono presenti in notevoli quantità; la loro composizione percentuale è una caratteristica specifica della specie botanica e non resta influenzata dalle variazioni genetiche e di conseguenza ha una grande importanza ai fini analitici; la loro analisi consente per esempio di riconoscere la presenza di olio di colza o cartamo modificati aggiunti per frode all'olio di oliva.
Nell'olio di oliva il 94 - 97% degli steroli è costituito da beta-sitosterolo, valori inferiori segnalano la presenza di oli di semi.
Gli steroli sono composti che esplicano il loro ruolo biochimico all’interno delle membrane cellulari. La loro composizione è tipica della specie botanica dalla quale provengono.
La frazione sterolica può essere quindi utilizzata come indice di purezza dell’olio.

## Slide 26
Beta-sitosterolo è noto per la sua capacità di ridurre l'assorbimento del colesterolo nell'intestino contribuendo a mantenere un corretto profilo dei lipidi ematici
BETA SITOSTEROLO

## Slide 27
Eritrodiolo e Uvaolo
Questi composti sono triterpeni con due funzionalità alcoliche che sono naturalmente presenti negli oli di oliva ottenuti per pressatura. Essi si ritrovano principalmente in grande concentrazione nella buccia e nel nocciolo della drupa. Negli oli ottenuti per estrazione con solvente il loro contenuto è significativamente maggiore grazie all’azione drastica del solvente. Quindi la loro presenza in oli ottenuti per pressione può indicare una fraudolenta miscelazione con olio ottenuto per estrazione con solvente.

## Slide 28
Cere
Le cere si trovano sulla buccia della drupa e svolgono diverse funzioni, tra le quali un controllo sulla perdita di acqua per evaporazione dai tessuti sottostanti, la resistenza all’acqua, e la protezione nei confronti di alcuni parassiti. Inoltre le cere proteggono il frutto da microrganismi patogeni, sia per quanto riguardo la penetrazione e lo sviluppo.
Le cere, presenti in minima quantità, raggiungono valori alti negli oli di sansa (maggiori del 2%) per i quali sono un fattore di riconoscimento.
Queste molecole sono di notevole interesse analitico.
Le cere sono molecole formate dalla combinazione di un alcol alifatico con un acido grasso.
Una frode recente è quella di commercializzare olio di sansa come olio di oliva dopo averlo decerato facendo precipitare le cere con acetone a freddo e separandole per filtrazione o centrifugazione;
è possibile individuare la frode andando a determinare analiticamente la composizione percentuale degli alcoli superiori (C26, C28, C30), modificata dalle suddette operazioni.

## Slide 31
Fenoli
I composti fenolici sono presenti nell’olio di oliva in quantità variabili (50 – 700 mg/Kg) e hanno un importante ruolo per quanto riguarda:
la stabilità del prodotto
caratteristiche di salubrità
sapore
La composizione fenolica dipende da:
cultivar
stadio di maturazione,
inoltre è influenzata da:
processo di molitura
condizioni e tempi di conservazione.

## Slide 32: Cosa sono i polifenoli nell’EVOO
• Composti fenolici presenti naturalmente nel frutto dell’olivo.
• Appartengono ai fitochimici secondari con funzioni antiossidanti.
• Principali classi: alcoli fenolici (tirosolo, idrossitirosolo), secoiridoidi (oleuropeina, oleocanthal), lignani e flavonoidi.
• Contribuiscono a gusto, stabilità e qualità dell’olio.

## Slide 33: Benefici per la salute
• Azione antiossidante: neutralizzano i radicali liberi e riducono lo stress ossidativo.
• Azione anti‑infiammatoria e protettiva sul sistema cardiovascolare.
• Effetti neuroprotettivi e potenziale ruolo nella prevenzione del declino cognitivo.
• L’EFSA riconosce l’idrossitirosolo come protettore dei lipidi ematici dallo stress ossidativo.

## Slide 34: Polifenoli, qualità e conservazione
• Alto contenuto di polifenoli = maggiore stabilità ossidativa e qualità sensoriale (amaro, piccante).
• Fattori influenti: cultivar, grado di maturazione, metodo di estrazione, stoccaggio.
• Olive verdi e raccolta precoce → più polifenoli.
• Conservare al buio e al fresco per ridurre la perdita di composti fenolici.

## Slide 41
Componenti dell’aroma
Le sostanze che conferiscono l’aroma dell’olio sono circa 150 molecole appartenenti a diversi classi di composti chimici quali aldeidi chetoni, esteri. Sebbene la loro concentrazione sia relativamente bassa essi sono I principali responsabili delle caratteristiche aromatiche e di flavour tipiche dei diversi oli. Fra i più significativi abbiamo: 2 - esanale, trans, 2 - esenolo, acetato di esenile.

## Slide 42
Tocoferoli e vitamine liposolubili
Sono presenti provitamina A (beta - carotene), vitamina F (acido linoleico + acido linolenico), vitamina E (a - tocoferolo) che ha una spiccata azione antiossidante, esaltata dalla presenza dei fosfolipidi, ed è presente negli oli vergini in quantità che varia da 150 a 200 mg/100 g di olio, assente invece negli oli rettificati. E' presente anche la vitamina C sotto forma di ascorbil palmitato e la vitamina D.
Questi composti sono presenti nell’olio di oliva ad una concentrazione di 150 – 250mg/Kg,
Normalmente sono presenti nella forma α, β, γ e δ. Di queste, la forma α (vit. E) è la più abbondante (90/95%). I tocoferoli sono responsabili dell’attività antiossidante negli oli espostti alla luce. Hanno una elevata protezione nei confronti delle radiazioni UV.

## Slide 43
Idrocarburi
Gli idrocarburi costituiscono circa la metà dell'insaponificabile (30 - 40%.; Queste molecole sono composte esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno.
Quelli saturi, da C11 a C35, sono a catena lineare o ramificata.
Il principale idrocarburo presente nell’olio di oliva è lo squalene (C30). Lo squalene è un importante intermedio nella sintesi biologica degli steroli, esso è presente in ad una concentrazione di circa 1500 – 2000 mg/Kg; il β-carotene (C40), è il precursore della vitamina A, responsabile del colore giallo-arancio, la sua concentrazione è di 300 – 400 mg/Kg.

## Slide 44
Inoltre sono presenti piccole concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (PAH). I PAH sono di origine antropica, anche se non è esclusa una piccola componente derivata da vie metaboliche biologiche.
Idrocarburi

## Slide 45
Alcoli
Gli alcoli si trovano in piccolissime quantità alcoli alifatici da C22 a C30; in quantità maggiori (500 mg/l, circa il 25 - 30% dell'insaponificabile) sono presenti gli alcoli triterpenici, importanti per riconoscere l'olio di sansa decerato.
Xenobiotici
Con il termine ‘xenobiotici’ si intendono quei composti provenienti dall’attività antropica e pertanto queste molecole sono considerate estranee al prodotto olio. Tra questi composti i PAH (benzene, toluene, xilene etc) che possono essere ritrovati come contaminanti ambientali ma possono anche essere dovuti alla contaminazione di processo (ad esempio estrazione con solvente). Altri contaminanti possono essere I solventi alogenati e i pesticidi usati ad esempio per combattere la mosca dell’olivo (Bactrocera oleae Gmel.). E’ da tenere presente che i processi di raffinazione eliminano solitamente la maggior parte dei fitosanitari.

## Slide 46
Pigmenti colorati
Come pigmenti sono presenti carotenoidi e clorofilla; la quantità di carotenoidi è influenzata da fattori biologici (ambiente) e tecnologici (sistemi di estrazione, modo e duata della conservazione), ma mediamente varia da qualche mg a 100 mg/100g di olio; fra i carotenoidi (ne sono presenti circa 80 composti) il più importante è il beta - carotene o provitamina A. Anche la presenza di clorofilla è variabile e molto dipende dal grado di maturazione delle olive (ne sono ricche le olive non ancora invaiate) e dal sistema di estrazione (ne sono ricchi gli oli di seconda pressione); mediamente in un olio di 1 - 2 mesi la quantità di clorofilla può variare da 1 a 10 ppm (si arriva a 50 ppm nei «verdoni»), ma con il tempo degrada trasformandosi in composti di colore giallo, tanto che un olio di 7 -8 mesi ne può essere privo.

## Slide 49
Acidità
L’acidità esprime la percentuale (in peso) di acidi grassi liberi nell’olio in esame.
Gli acidi grassi liberi sono presenti anche in oli ottenuti da olive sane, ma una volta che si sono formati i triglicerdi, essi vanno incontro ad una progressiva deacilazione, con conseguente aumento dell’acidità libera. Questo è dovuto all’azione di enzimi (lipasi) naturalmente presenti nel frutto.
Le lipasi sono responsabili del distacco degli acidi grassi dai trigliceridi (lipolisi).
Lo stesso meccanismo lipolitico può essere causato da enzimi prodotti da microrganismi che crescono sul frutto. Quindi la conservazione delle olive in fase pre-molitura in ambienti puliti può influire sulla qualità dell’olio.

## Slide 50
L’acidità viene determinata attraverso una titolazione acido-base.
Ad una quantità nota di olio viene aggiunto un solvente opportuno (lipofilo) e un indicatore acido-base (fenolftaleina). Alla soluzione vengono poi aggiunti volumi noti di KOH ad una concentrazione nota. L’indicatore diventa rosa persistente appena tutti gli acidi grassi liberi hanno reagito con il KOH.
A questo punto si calcola la quantità di KOH utilizzata e si risale all’acidità.
L’acidità indica, in un olio nuovo la qualità delle olive mentre in un olio conservato lo stato di conservazione.

## Slide 51
REAGENTI
Etere etilico
Etanolo 95%
Soluzione acquosa KOH 0.1 M
Soluzione etanolica di fenolftaleina 10 g/l
PROCEDURA
Pesare in una beuta da 250 ml 5 g di olio
Preparare 50 ml di una miscela di etere etilico etanolo 95 % 1:1 aggiungere 1 ml della soluzione di fenolftaleina e neutralizzare la miscela con alcune gocce di soluzione di KOH 0.1 M fino ad evidente colorazione violetta.
Aggiungere la miscela al campione e sciogliere mediante agitazione. La soluzione ritorna incolore per la presenza degli acidi grassi.
Titolare facendo defluire lentamente la soluzione titolante di KOH 0.1 M fino al viraggio dell’indicatore (colorazione rosa della fenolftaleina persistente per almeno 10 s).

## Slide 52
ESPRESSIONE DEI RISULTATI
L’acidità viene espressa come:
V*c*(M/1000)*(100/m)
Dove V è il volume in ml della soluzione di KOH usata
c è la concentrazione della soluzione di KOH
M è il peso molecolare dell’acido adottato per l’espressione dei risultati
Acido oleico=282
m è il peso in g della sostanza da analizzare

## Slide 53
OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
OLIO DI OLIVA - COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E OLI DI OLIVA VERGINI
Olio di oliva ottenuto dal taglio di olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio di oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche escluso l'olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura, e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

## Slide 54
OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione dell'olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
OLIO DI SANSA DI OLIVA
Olio ottenuto dal taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall'olio lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

## Slide 55
Il numero di perossidi
I perossidi si formano a causa di reazione di ossidazione indotte dall’ossigeno disciolto nell’olio in presenza di altri fattori contemporaneamente presenti come ad esempio i pigmenti (clorofille e feofitine), oppure metalli che agiscono da catilizzatori.
In particolare si possono distingure due tipi di ossidazione:
L’auto-ossidazione e la foto-ossidazione. In entrambi i casi si giunge alla formazione di perossidi.
Il meccansimo di formazione dei perossidi passa attraverso la generazione di un radicale libero da parte di un acido grasso insaturo che reagendo con una molecola di ossigeno froma il radicale perossidico.
Questo reagisce con un altra molecola di acido grasso fromando un idroperossido (autoossidazione).
Nel caso della fotoossidazione la radiazione UV attiva una molecola di pigmento (clorofilla) che inizia il processo di ossidazione utilizzando l’ossigeno disciolto nell’olio.
I metalli favoriscono l’ossidazione, ma senza il contributo della radiazione UV, la presenza di sostanze come i polifenoli, i tocoferoli, il beta-carotene si oppongono efficaciemente alla propagazione dell’ossidazione.

## Slide 57
Il contenuto di perossidi nell’olio in esame è espresso come Il numero di perossidi.
Ad un > stato di degradazione ossidativa dell’olio corrisponde un > numero di perossidi.
Da parte loro i perossidi sono soggetti ad andare incontro ad ulteriore ossidazione con formazione di aldeidi, chetoni etc..
Questi composti, denominati composti di ossidazione secondaria, sono responsabile dell’irrancidimento dell’olio.
Alcuni enzimi (lipoossigenasi) naturalmente presenti nel frutto sono responsabili di una concentrazione ‘naturale’ di perossidi nell’oliva prima della spremitura. Particolari circostanze ambientali (temperatura inferiore allo zero o infestazioni), oppure una cattiva modalità di raccolta o di conservazione delle olive provocano ulteriori processi ossidativi.
Anche durante la frangitura i perossidi possono aumentare nel caso in cui si verifichino errori di processo o a causa di scarsa igiene nelle presse o nelle vasche.
Infine, una esposizione dell’olio alla luce, al calore, e all’aria sono causa di un precoce processo ossidativo con fromazione di perossidi.
Il numero di perossidi è determinato attraverso una titolazione di ossido-riduzione.
Il numero di perossidi

## Slide 58
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI PEROSSIDI NELL’OLIO D’OLIVA
REAGENTI
Cloroformio
Acido acetico glaciale
Soluzione acquosa satura di KI
Soluzione acquosa di tiosolfato di sodio 0.02 N
Soluzione acquosa di amido 10 g/l
PROCEDURA
Pesare in un pallone da 250 ml circa 5 g di olio.
Aggiungere 5 ml di cloroformio e sciogliere il campione agitando.
Aggiungere 8 ml di acido acetico glaciale
Aggiungere 0.5 ml di soluzione di ioduro di potassio (KI) satura.
Agitare per 1 minuto e lasciar riposare al buio per 5 minuti esatti.
Aggiungere 40 ml di acqua distillata
Aggiungere 0.5 ml della soluzione di amido (indicatore).
Titolare in agitazione con una soluzione di tiosolfato di sodio 0.02 N.

## Slide 59
ESPRESSIONE DEI RISULTATI
Il numero di perossidi (P.V.) espresso in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg viene dato dalla formula:
P.V.=(V*T/m)*1000
dove:
V sono i ml della soluzione di tiosolfato di sodio usati per la prova
T è la normalità della soluzione di tiosolfato di sodio
m è il peso in g della sostanza da analizzare

## Slide 60
Analisi spettrofotometrica nell’UV
Questo test consiste nel misurare l’assorbanza di un campione di olio, diluito in opportuno solvente, in un certo range di radiazione e di valutare tre paramentri (K232, K270,ΔK).
Il valore K232 è proporzionale alla concentrazione di dieni coniugati,
mentre il valore di K270 è proporzionale alla concentrazione di trieni coniugati.
Inoltre composti di ossidazione di dieni coniugati concorrono al valore di K232, mentre composti di ossidazione secondaria (aldeidi, chetoni) contribuiscono al valore di K270.
Durante l’analisi se il valore di K270 supera il valore limite, il campione viene passato su allumina (per eliminare i composti di ossidazione secondaria) e misurato nuovamente.
Il ΔK è il risultato di un calcolo.
In passato era utilizzato come indice di purezza, oggi si preferisce considerarlo un indice di invecchiamento.
Il valore di ΔK aumenta proporzionalmente ai fenomeni di ossidazione

## Slide 61: Analisi spettrofotometrica dell’olio d’oliva
Indici di ossidazione e purezza (K232, K270, ΔK)

## Slide 62: Significato chimico degli indici spettrofotometrici
Gli indici K232, K270 e ΔK sono parametri UV utilizzati per valutare lo stato ossidativo e la purezza dell’olio d’oliva. Si basano sulle transizioni elettroniche dei doppi legami coniugati presenti negli acidi grassi ossidati, principali componenti della frazione lipidica dell’olio.

## Slide 63: Indice K232
• Misurato a 232 nm (spettrofotometria UV)
• Indica la presenza di dieni coniugati – prodotti primari dell’ossidazione
• Aumenta nelle prime fasi dell’ossidazione o in oli da olive mature o mal conservate
• Limite EVO: ≤ 2.50

## Slide 64: Indice K270
• Misurato a 270 nm
• Indica la presenza di trieni coniugati e prodotti secondari dell’ossidazione (aldeidi, chetoni, acidi carbonilici)
• Valori alti → ossidazione avanzata o miscelazione con oli raffinati
• Limite EVO: ≤ 0.22

## Slide 65: Indice ΔK (Delta K)
• Calcolato da assorbanze a 266, 270 e 274 nm
• Indice di purezza e autenticità
• Valori alti → oli raffinati, decolorati o deodorati
• Limite EVO: ≤ 0.01

## Slide 66: Evoluzione chimica dei parametri
• K232 → formazione di idroperossidi (prodotti primari)
• K270 → degradazione di idroperossidi in carbonili e trieni coniugati (prodotti secondari)
• ΔK → deviazioni nello spettro UV dovute a trattamenti o adulterazioni
→ La progressione indica ossidazione, invecchiamento o adulterazione industriale

## Slide 67: Sintesi dei parametri
Parametro | λ (nm) | Cosa misura | Se alto indica | Limite EVO
K232 | 232 | Prodotti primari | Ossidazione iniziale | ≤ 2.50
K270 | 270 | Prodotti secondari | Ossidazione avanzata | ≤ 0.22
ΔK | 266–274 | Purezza/adulterazione | Raffinazione o miscela | ≤ 0.01

## Slide 69: Materiali e strumenti
• Spettrofotometro UV-Vis (con cuvetta in quarzo da 1 cm)
• Bilancia analitica
• Pipette e becher
• Solvente: isoesano (o n-esano) di grado spettrofotometrico
• Campione di olio da analizzare
• Vetreria pulita e asciutta

## Slide 70: Preparazione del campione
1. Pesare una quantità nota di olio (circa 0,25 g).
2. Sciogliere il campione in isoesano fino a un volume finale di 25 mL.
3. Ottenere una soluzione limpida e omogenea.
4. Utilizzare lo stesso solvente come bianco di riferimento.

## Slide 71: Misura spettrofotometrica
• Azzerare lo spettrofotometro con il bianco (isoesano).
• Misurare l’assorbanza della soluzione a:
- 232 nm (K232)
- 266 nm, 270 nm e 274 nm (per calcolo ΔK)
• Annotare le assorbanze A232, A266, A270, A274.
• Calcolare anche K270 dalla misura a 270 nm.

## Slide 72: Calcolo degli indici
K232 = A232 / (c × l)
K270 = A270 / (c × l)
ΔK = K270 - [(K266 + K274) / 2]
dove:
A = assorbanza, c = concentrazione (g/100 mL), l = cammino ottico (cm, solitamente 1).

## Slide 73: Interpretazione dei risultati
• K232 alto → ossidazione primaria (formazione di idroperossidi)
• K270 alto → ossidazione secondaria (prodotti di degradazione)
• ΔK > 0.01 → olio raffinato o adulterato
→ Confrontare i valori con i limiti stabiliti dal Reg. CE 2568/91.

## Slide 74: Precauzioni e note sperimentali
• Evitare l’esposizione della soluzione alla luce e al calore.
• Usare cuvette perfettamente pulite e asciutte.
• Eseguire le letture rapidamente per minimizzare l’ossidazione.
• Ripetere le misure almeno in triplicato per ottenere un valore medio affidabile.