## Slide 1
Fasi preliminari all’analisi chimica
Campionamento
Preparazione del campione
Estrazione
Purificazione

## Slide 2
Il campionamento: primo passo del processo analitico
Campionamento: insieme delle operazioni con cui si preleva, da un lotto di alimento, una quantità ridotta di materiale che lo rappresenti fedelmente.
Il risultato analitico ha valore solo se il campione è rappresentativo: nessun metodo, per quanto accurato, corregge un campione sbagliato.
L’errore di campionamento è spesso la principale fonte di incertezza del risultato, soprattutto per analiti distribuiti in modo disomogeneo (es. micotossine, residui).
Varianza totale
s2tot = s2camp + s2prep + s2anal
campionamento + preparazione + misura
Ridurre sanal serve a poco se scamp resta elevata.
Obiettivo: ottenere una porzione analitica piccola (mg–g) la cui composizione corrisponda a quella del lotto (kg–tonnellate).

## Slide 3
Dal lotto alla porzione analitica
Lotto
quantità di alimento prodotta in condizioni uniformi, identificabile (stessa origine, varietà, confezionamento, data)
Campioni elementari
piccole quantità prelevate in punti diversi del lotto
Campione globale
unione e miscelazione di tutti i campioni elementari
Campione di laboratorio
frazione del campione globale, ridotta e inviata al laboratorio
Porzione analitica
aliquota pesata e sottoposta ad analisi (es. 5–50 g)
Ad ogni passaggio la massa si riduce, ma la rappresentatività deve essere conservata.

## Slide 4
Eterogeneità della matrice e piani di campionamento
Da cosa dipende la difficoltà
Eterogeneità di costituzione: particelle diverse per composizione (chicchi, frutti, pezzi di carne).
Eterogeneità di distribuzione: segregazione per densità, dimensione, stratificazione (es. fondo del silo, affioramento del grasso).
Distribuzione dell’analita: omogenea (es. zuccheri in un succo) o a “macchia di leopardo” (es. aflatossine in pochi semi contaminati).
Piani di campionamento
Casuale semplice
ogni unità ha la stessa probabilità di essere prelevata
Sistematico
prelievi a intervalli regolari di tempo o di posizione (es. linea di produzione)
Stratificato
il lotto è diviso in strati omogenei, campionati separatamente
Composito
più prelievi riuniti in un unico campione medio
Il numero e la massa dei campioni elementari aumentano con:
l’eterogeneità del prodotto e dell’analita
la dimensione del lotto e delle particelle
l’incertezza massima accettabile sul risultato

## Slide 5
Campionamento ufficiale e riferimenti normativi
Nel controllo ufficiale il campionamento segue procedure codificate, perché il risultato deve essere confrontabile con i limiti di legge e difendibile in caso di contestazione.
Reg. (UE) 2017/625
controlli ufficiali lungo la filiera alimentare: principi generali, diritto a una controperizia
Reg. (UE) 2023/2782
metodi di campionamento e analisi per le micotossine: numero di campioni elementari in funzione della massa del lotto
Direttiva 2002/63/CE
campionamento per la determinazione dei residui di pesticidi
Reg. (UE) 2022/2105
controlli di conformità e metodi di analisi degli oli di oliva
Campione ufficiale in più aliquote
suddiviso, sigillato e identificato con verbale: un’aliquota per l’analisi, una per l’eventuale revisione, una a disposizione della parte interessata.

## Slide 6
Conservazione, trasporto ed errori da evitare
Buone pratiche
Identificazione: etichetta, verbale di prelievo, catena di custodia.
Contenitori inerti: vetro per lipidi e aromi, contenitori privi di metalli per l’analisi di elementi in traccia.
Temperatura: refrigerazione o congelamento per campioni deperibili; tempi di trasporto brevi.
Protezione da luce e ossigeno: vitamine, pigmenti, oli (ossidazione).
Errori tipici
Contaminazione da attrezzi, contenitori, operatore.
Perdita di analiti volatili o termolabili; adsorbimento sulle pareti.
Variazione di umidità (essiccamento o assorbimento) che altera le concentrazioni.
Attività enzimatica e microbica che modifica la composizione dopo il prelievo.
Il campione deve arrivare in laboratorio con la stessa composizione che aveva al momento del prelievo.

## Slide 7
Metodologia
Natura del quesito analitico
natura del campione
natura dell’analita
strumentazione disponibile

## Slide 8
Natura del quesito analitico
analisi quali- e/o quantitativa
analisi di tracce
analisi multicomponente

## Slide 9
Natura del campione
matrice solida, liquida o gassosa
matrice semplice o complessa
interazioni analiti- matrice
concentrazione presunta analiti in matrice

## Slide 10
Natura dell'analita
proprietà chimico fisiche
reattività
rivelabilità analitica

## Slide 11
Fasi preliminari all’analisi chimica
Rendere il campione adatto alla tecnica analitica
Caratteristiche desiderabili al termine delle fasi preliminari
Solvente e pH
Concentrazione analita
Forma molecolare rilevabile
Assenza di interferenze

## Slide 12
Preparazione del campione
Queste fasi coinvolgono soprattutto lo stato fisico del campione, la scelta e la composizione del solvente di estrazione (ad. es pH),
Estrazione
Consiste nell’allontanamento dell’analita dalla matrice e il suo trasferimento quantitativo nella fase solvente
Purificazione
Separazione dell’analita da interferenti e componenti della matrice
La necessità di questi passaggi dipende dalla natura del campione, dal quesito analitico e dalla tecnica analitica da utilizzare

## Slide 13
Origine degli errori e tempo dedicato al processo analitico in una analisi cromatografica
Origine degli errori
Tempo dedicato
«fasi preliminari»
Tempo di analisi e origine dell’errore: la parte strumentale occupa un tempo limitato e il contributo all’errore è limitato

## Slide 14
Campione solido
Si vuole analizzare l’intero campione
Si vuole analizzare la parte volatile
NO
SI
Spazio di testa
Desorbimento termico
Microestrazione in fase solida
SI
Dissoluzione
NO
Estrazione liquido-solido
Sonicazione
Estrazione con Soxhlet
Estrazione liquida a microonde
Estrazione con fluidi supercritici
Considerare la natura della coppia analita-matrice
Trovare il solvente che dissolve l’analita ma non la matrice

## Slide 15
Campione liquido
Si vuole analizzare l’intero campione
Il campione è adatto per l’analisi diretta
si
si
no
Per estrarre selettivamente i componenti di interesse
Estrazione liquido-liquido
Estrazione in fase solida
Cromatografia flash
no
Troppo concentrato
Diluire il campione
Troppo diluito
Estrazione liquido-liquido
Estrazione in fase solida

## Slide 16
TECNICHE ESTRATTIVE
Estrazione liquido-solido. Dissoluzione
Estrazione liquido-solido in continuo (Soxhlet)
Estrazione liquido-liquido (LLE)
Estrazione in fase solida (SPE)
Estrazione accelerata con solvente (ASE)
Estrazione a dispersione di fase solida (MSPD)
Microestrazione in fase solida (SPME)
Tecnica dello spazio di testa

## Slide 17
polarità del composto da estrarre
In generale, è più efficace utilizzare un solvente che ha una polarità simile a quella del composto che si sta cercando di estrarre.
Composto polare, allora si può utilizzare un solvente polare come l'acqua o un alcol.
Composto apolare, allora si può utilizzare un solvente apolare come il toluene o l'etere di petrolio.
Composto polarità intermedia, si può utilizzare un solvente con una polarità media come l'acetone o il cloroformio.
Altri fattori
Tossicità
Disponibilità e costo del solvente stesso.
proprietà del solvente in relazione alle condizioni di estrazione, come la temperatura e la pressione.
Scelta del solvente

## Slide 18
Elettronegatività
Esprime l’attitudine di un atomo ad attrarre verso di sé gli elettroni; è correlata all’energia di ionizzazione e all’affinità elettronica.
Nel legame tra due atomi uguale non si ha polarizzazione del legame –> la specie è neutra
Nel legame tra due atomi diversi si ha sempre la formazione di un dipolo
In presenza di due o più legami tra eteroatomi la specie può essere o non essere un dipolo (GEOMETRIA!)
Polarità e apolarità

## Slide 20
Andamento dell’elettronegatività lungo la tavola periodica

## Slide 21
Momento dipolare
Struttura, forma e simmetria di una molecola essenziali per capire le forze intermolecolari.
Forze intermolecolari determinano lo stato di aggregazione della materia, punto di fusione e solubilità
La materia si aggrega sulla base di forze elettrostatiche di diversa entità, quindi la presenza di un dipolo determina l’attrazione tra molecole
La forza del dipolo dipende da
Distanza tra gli atomi
Carica
Grado di conicità del legame (che dipende dalla differenza di elettronegatività)

## Slide 22
La polarità
La polarità di una molecola è determinata dalla distribuzione di carica elettrica nella molecola stessa. Una molecola può essere polare o apolare a seconda di come gli elettroni sono distribuiti tra gli atomi costituenti la molecola.
In una molecola polare, gli elettroni sono distribuiti in modo non uniforme tra gli atomi costituenti la molecola, causando la formazione di una zona con carica parziale positiva e una zona con carica parziale negativa. Questa distribuzione asimmetrica di carica crea un dipolo elettrico nella molecola.
(H2O) è per la differenza di elettronegatività tra ossigeno e idrogeno e per la geometria a forma di V caussata dalla repulsioni tra le cariche positive degli atomin di oidrogeno

## Slide 23
In una molecola apolare, invece, gli elettroni sono distribuiti uniformemente tra gli atomi costituenti la molecola, in modo che non ci sia una zona con carica parziale positiva o negativa e quindi non si crei un dipolo elettrico.
La apolarità
il metano (CH4) è apolare perché gli atomi di idrogeno sono uniformemente distribuiti intorno all'atomo di carbonio, dando luogo ad una distribuzione simmetrica di carica elettrica.
Anche quando esiste una elevata differenza di elettronegatività la geometria annulla la carica

## Slide 24
La polarità di una molecola è generalmente correlata alla sua idrofilicità, ovvero alla sua capacità di miscelarsi con l'acqua o altre sostanze polari.
Idrofilicità
Le molecole polari, che hanno un dipolo elettrico, tendono ad essere idrofile, cioè ad attrarsi con l'acqua e ad essere solubili in essa. L'acqua è una molecola polare, e le molecole polari tendono ad essere attratte verso altre molecole polari, andando ad orientare reciprocamente le cariche opposte possedute dai due dipoli (soluto e solvente)

## Slide 25
Idratazione e solubilizzazione del glucosio in acqua
La formazione di legami idrogeno tra i gruppi ossidrilici del glucosio e l’acqua rappresentano un mezzo attraverso il quale si ha la solubilizzazione.
Indebolimento interazioni intermolecolari glucosio-glucosio a favore della solvatazione delle singole molecole

## Slide 26
L'idrofobicità si riferisce alla tendenza di una sostanza a non dissolversi in acqua.
Le sostanze idrofobiche sono solitamente costituite da molecole apolari o poco polari, che non interagiscono con le molecole del dipolo acqua e pertanto non sono solubili in quel solvente
Idrofobicità
Effetto idrofobico
Solvente polare
Pozione polare
Catena apolare

## Slide 27
Ruolo del solvente in una tecnica di estrazione
Il solvente durante un’estrazione gioca due ruoli:
Rompere le interazioni analita matrice
Solvatare l’analita e creare cosi la nuova soluzione formata da solvente e soluto
Nel caso in cui il campione sia una soluzione il solvente di estrazione eserciterà la sua funzione in base al coefficiente di ripartizione dell’analità tra la fase estraente e la fase campione
Nel caso in cui il campione sia un solido il solvente dovrà prima rompere le interazioni dell’analita con la matrice e poi solvatare l’analita

## Slide 28
Esempi di legami coinvolti nelle interazioni analita matrice
Interazioni di tipo acido-base: se l'analita e la matrice hanno proprietà acido-base opposte, possono formare interazioni elettrostatiche forti
Interazioni di tipo idrogeno: se l'analita e la matrice contengono gruppi funzionali capaci di formare legami idrogeno,
Interazioni di tipo idrofobico: se l'analita e la matrice sono entrambi apolari, possono interagire tra loro attraverso legami di van der Waals
Interazioni di tipo chelazione: se l'analita e la matrice hanno un gruppo funzionale che forma complessi di coordinazione

## Slide 29
Le tecniche di estrazione e le analisi del vino

## Slide 30
Metodo | Vantaggi | svantaggi
LLE | Noto. Consente l'estrazione di composti con diversa polarità e volatilità. Basso volume di campionamento. | Bassa riproducibilità. Bassa selettività. Perdita di analiti. Automazione difficile. Grande quantità di solvente organico. Alto inquinamento ambientale. Costo elevato. Pericolo per i lavoratori.
SPE | Ridurre il consumo di solventi organici. Più veloce di LLE. Maggiore riproducibilità e ripetibilità. Più sicuro per il lavoratore. Non produce emulsioni. Gli analiti trattenuti nella fase solida non si decompongono. Consente di estrarre simultaneamente un'ampia gamma di analiti nell'intera gamma di polarità. | Bassa riproducibilità. Bassa selettività. Perdita di analiti. Automazione difficile. Grande volume di campioni.
SPME | Estrazione e concentrazione in un unico passaggio. Senza solventi organici. Semplicità e velocità. Bassa manipolazione e basso volume di campione utilizzato. Più economico di LLE e SPE. Migliori limiti di rilevamento. Può essere utilizzato con campioni solidi, liquidi e gassosi. | Temperatura molto alta. Facile da rompere la fibra. Sverniciatura del rivestimento. Aghi costosi.
Metodi di estrazione applicati alla matrice vino

## Slide 31
Estrazione liquido-liquido
Questa tecnica si basa sulla distribuzione del soluto tra due liquidi essenzialmente non miscibili di cui uno solitamente è un solvente organico, l'altro una soluzione acquosa. All'equilibrio, un soluto che sia solubile in entrambe le fasi sarà distribuito tra le due fasi in una proporzione fissa secondo un coefficiente di ripartizione o distribuzione K
K = Co / Ca
Coefficiente di ripartizione
K è indipendente dalla quantità di soluto preso e dalla quantità di solvente usato

## Slide 32
Nella separazione liquido liquido (due fasi liquide non miscibili)
Il componente in esame si trasferisce da una fase all’altra più delle sostanze interferenti.
L’estrazione con solventi è una delle tecniche più utilizzate per la sua semplicità strumentale e di esecuzione.
È sufficiente un imbuto separatore e l’operazione, che richiede generalmente in pochi minuti, può essere applicata sia a impurezze presenti in tracce che ai costituenti principali.
Mediante tale tecnica è possibile
1. L’identificazione di una sostanza sulla base di un parametro P chiamato coefficiente di ripartizione
2. L’arricchimento di un componente
3. Separazione
4. Lo studio di equilibri in soluzione.

## Slide 33
All’equilibrio i potenziali chimici* del soluto A nelle due fasi saranno uguali pertanto:
Dall’ugualianza dei potenziali si ottiene la costante di ripartizione, K ed il coefficiente di ripartizione, P:
* Il potenziale chimico della specie “A” rappresenta la variazione di energia libera del sistema per aggiunta di una mole di sostanza “A” fissate le quantità degli altri componenti.
Misura pertanto il contributo molare all’energia libera del componente A aggiunto ad una miscela.
Coefficiente di ripartizione

## Slide 34
Estrazione liquido-liquido
Separazione dei costituenti di una miscela tra 2 solventi non miscibili tra di loro.
La tecnica si basa sulle caratteristiche chimiche delle sostanze da separare.
Può separare sostanze con punti di ebolllizione vicini (non separabili per distillazione).
il grado al quale i composti (organici o inorganici) si distribuiscono tra 2 liquidi non miscibili tra loro differisce enormemente.
Queste differenze possono essere sfruttate per scopi analitici per separare interferenti.
Coefficiente di distribuzione
Costante di equilibrio che descrive la distribuzione di un soluto tra due solventi non miscibili
A(acq)
A(org)
Kd =
[A]org
[A]acq
Il solvente più pesante si ripartisce nella parte inferiore dell’imbuto separatore

## Slide 35
Estrazione:esecuzione
Imbuto separatore deve contenere più del doppio del volume da estrarre.
Si sceglie il solvente per l’estrazione ed il suo volume
Sotto cappa si carica nell’imbuto, previamente sistemato sull’opportuno sostegno, la soluzione da estrarre ed il solvente scelto in ragione di circa un terzo del volume totale previsto e si tappa l’imbuto
Capovolto l’imbuto, si agita lentamente (attenzione pressione!!) e si apre il rubinetto per eliminare sovrapressione
Si agita vigorosamente e quindi si lascia assestare la miscela.
Si separano le due fasi e si raccoglie in un becker quella di interesse
Si ripetono i punti 3-6 per 3 volte

## Slide 36
Estrazione liquido-solido
Estrazione da campione solido (finemente triturato) con solvente
Solvente polare
Componenti polari
Solvente apolare
componenti apolari
All’estrazione segue una fase di separazione del solido dal liquido
Filtrazione
Decantazione
Centrifugazione

## Slide 37
L’uso dei solventi chimicamente attivi è applicabile sia a campioni liquidi che solidi

## Slide 39
Estrazione solido-liquido
Si intendono estrazioni effettuate su campioni solidi
estrazione di analita da matrice solida
Passaggi utili
Omogeneizzazione del campione
(Aggiunta dello standard interno)
Estrazione con solvente
Separazione della matrice dalla soluzione arricchita di analita

## Slide 40
L’estrazione con solvente prevede:
Rottura dell’interazione analita-matrice
Solvatazione dell’analita –> fomazione della soluzione solvente-analita
Allontanamento dell’analita dallo strato si solvente a contatto con la matrice (diffusione)
L’omogeneizzazione prevede:
Trattamenti meccanici volti ad aumentare la superficie di contatto tra la matrice da estrarre e il sovente di estrazione
Omogeneizzazione fisica e chimica di matrice complessa
Separazione matrice-soluzione arricchita di analita
Decantazione e prelievo del surnatante
centrifugazione e prelievo del surnatante
Filtrazione

## Slide 46
Quali sono le condizioni di lavoro migliori??
Procedura A
Procedura B

## Slide 47
Importanza della viscosità e della diffusione nelle tecniche di estrazione
Viscosità: La viscosità rappresenta l'attrito interno.
È chiaramente visibile nei fluidi ed esprime la maggiore o minore facilità di scorrimento di uno strato rispetto a un altro adiacente.
La viscosità può essere considerata anche come un indice della resistenza alle deformazioni.
Due lastre parallele, separate da uno spazio di altezza L, occupato da un liquido; se la piastra inferiore è ferma e quella superiore, di area A, si muove con velocità costante v0, per ottenere questo movimento occorre esercitare su di essa una forza F. Le particelle di fluido a contatto con la piastra inferiore sono ferme, mentre quelle a contatto con la piastra superiore si muovono con velocità v0. Immaginando suddiviso in strati lo spessore di liquido compreso fra le due piastre, si intuisce come le particelle appartenenti a ciascuno strato abbiano velocità minore di quella dello strato superiore e maggiore di quella dello strato inferiore.

## Slide 48
Viscosità
In una tecnica di estrazione la viscosità si oppone al passaggio del solvente verso gli strati più interni del campione solido.
Ridurre la viscosità del solvente, a parità di polarità, è un obiettivo
La viscosità può essere ridotta aumentando la temperatura
Limiti: ebollizione del sovente, stabilità termica degli analiti, stabilità termica del campione

## Slide 50: Estrazione accelerata (ASE)
L’estrazione con solvente tradizionale, pur garantendo ottime prestazioni, presenta alcuni inconvenienti tra cui i tempi lunghi di trattamento, le elevate quantità di solvente utilizzato e la scarsa adattabilità all’automazione. Per questo motivo, sono state sviluppate alcune varianti
Nell’estrazione pressurizzata o accelerata con solvente (PSE o ASE) si utilizza un solvente in condizioni sub-critiche, nelle quali l’efficienza di estrazione è molto maggiore. Si lavora in recipiente chiuso, pressurizzato e termostatato. Ciò consente di ridurre i tempi di estrazione e la quantità di solvente necessaria; inoltre è possibile automatizzare il processo

## Slide 51: Applicazioni dell’ASE
La tecnica ASE è ormai d’uso corrente per il trattamento di campioni solidi. Esempi di applicazioni in cui la tecnica è preliminare all’analisi cromatografica sono:
Estrazione di pesticidi fosforici da frutta e verdura con acetato di etile
Estrazione di idrocarburi policiclici aromatici (PAH) da terreni con miscela diclorometano/acetonitrile
Estrazione di composti organico-arsenici da pesce con miscela acqua/metanolo

## Slide 54
ESEMPI di Condizioni di estrazione ASE
Matrice | Analiti separati | Solvente utilizzati | T(°C) /P (MPa)
Frutta, verdure e farine | Pesticidi clorurati | Esano+acetone, acetonitrile | 125/10
Cibi affumicati | Idrocarburi policiclici aromatici (PAH) | CH2Cl2 +10 acetonitrile | 80/10
Pesce | Aromi Lipidi, PCB | Esano + acetato di etile esano | 80/10
Cibi dietetici | Vitamina K1 |  | 
Latte in polvere, burro, cacao,carne,cioccolato, salse,cereali | grassi | Etere di petrolio | 100/13,8

## Slide 56
Estrazione assistita da microonde (MASE)
Per effetto delle microonde che attivano le transizioni rotazionali dei legami molecolari, si giunge ad un rapido equilibrio di ripartizione tra il solido da estrarre ed il solvente( maggiore è la sua costante dielettrica , maggiore è assorbimento MW) in quanto si accelera il processo di solubilizzazione, il tutto agitato da un’ancoretta magnetica per mantenere continua l’agitazione delle fasi. Possibilità di usare sia solventi polari che apolari : questi ultimi non riscaldandosi alle microonde assorbono gli analiti dalla matrice senza danneggiare composti termolabili (es. aromi solforati dell’aglio o i lipidi dei pesci).
Applicazioni negli alimenti:
Determinazioni del mercurio organico ed inorganico
Aminoacidi liberi
Antibiotici
PCB e diossine
Pesticidi organoclorurati
Oli

## Slide 57
Digestione umida mediante reattivi di solubilizzazione in sistemi chiusi (WD)
Processo di mineralizzazione della sostanza organica per la preparazione del campione alimentare
Porta alla formazione di specie ioniche libere determinabili mediante cromatografia ionica.
Esempi:
Digestione umida di carboidrati (zuccheri, amidi, cellulosa): ac. Nitrico a 180°C li mineralizza completamente
Digest. Umida dei grassi: ac. Nitrico a 200°C più difficile se alimento contiene ac. grassi insaturi e esteri di ac. Linoleico e linolenico causa trasformazione in acidi corr.

## Slide 58
Contenitore in acciaio inossidabile che racchiude un altro contenitore in PTFE inserito in un blocco riscaldante, con reattivi di solubilizzazione e/o ossidazione (HNO3 conc, H2SO4, acido perclorico) + campione.

## Slide 59
Digestione umida assistita da microonde ( MOD)
Supera i limiti della digestione umida tradizionale:
Maggiore rapidità di riscaldamento del campione
tempi ridotti
Si lavora sia a bassa pressione ( massimo 1000 kPa) che ad alta pressione (oltre 7000 kPa) per matrici alimentari termicamente più resistenti.
Contenitori fatti in materiali trasparenti rispetto alle MW (PTFE, quarzo)

## Slide 60
Applicazioni di alimenti mediante digestione umida (MOD o WD)
Matrice | Tipo di digestione | Reattivi | Elementi determinati
carne | MOD | HNO3 | Se
The | MOD | HNO3 | Ba, Cu, Fe, Pb,, Zn
Vino | MOD | HNO3 | Pb
Vino | WD | H2SO4 e H2O2 | Ni
Latte e derivati | WD | HNO3 , HClO4, HCl | Cd,Co, Cr,Cu,Fe,Ni,Pb, Zn
Farine, amidi, carne, latticini, uova | WD | HNO3 | Al,Ca,Cd,Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Zn
Succhi di frutta | MOD | HNO3 | metalli
crostacei | WD | HNO3, HF, HClO4 | Al, Ca,Fe, K, Mg, Mn, Na, Zn
Oli, zuccheri, the | WD | HNO3 | Cd,Cu, Pb, Zn
MOD: estrazione assistita da micronde
WD: digestione umida

## Slide 62
Didascalia

## Slide 63
L’estrazione in fase solida SPE, al contrario, condotta su colonnine pre-impaccate, disposte su accessori di aspirazione, unisce l’organizzazione razionale di serie multiple di campioni, al concetto di selettività e diminuzione di solvente da utilizzare.
Le colonnine SPE con impaccamenti silica-legati forniscono una selezione di principi estrattivi che può essere suddivisa, per tipo di ritenzione, in tre classi di colonnine:
– polari;
– non polari;
– a scambio ionico.

## Slide 64
L’estrazione in fase solida si basa su una serie di interazioni qui descritte.
Fasi Inverse (trattengono in genere le sostanze idrofobe): Ottadecil (C18)
Applicazione: analisi di alimenti, aromi e coloranti alimentari, tracce di organici in acqua, campioni biologici- plasma, urine - o ambientali, vitamine idrosolubili; Ottil (C8) : cambia lunghezza catena idrocarburica;
diversi tipi a seconda della % dei C carichi e end-capping
Fase Normale: Cianopropil - (CH2)3CN amminopropil -NH2
Applicazioni: isolamento da solventi acquosi e organici, droghe in fluidi fisiologici, metaboliti da muffe e prodotti della fermentazione
Scambio Ionico: propil sulfonil
Applicazioni: separazione di saccaridi, estraz. composti polari
Terre di diatomee (pH1-13)

## Slide 65
Il meccanismo di estrazione in fase inversa
Le fasi non polari sono le più utilizzate. In particolare la C18, è spesso la prima ad essere provata quando si cerca di sostituire la tecnica liquido/liquido con quella SPE.
In molte applicazioni la colonna SPE è impiegata come un filtro chimico che rimuove gli interferenti non polari.
La stessa colonna può essere utilizzata per estrarre composti polari da matrice lipofila.

## Slide 66
Il meccanismo di estrazione polare
Le colonnine polari – cianopropil, diol, silica, amminopropil – sono tipicamente usate per interagire con composti polari disciolti in solvente organico non polare (etilacetato, n-esano, ecc.). Del resto, l’omogeneizzazione della matrice e la sua estrazione con solvente organico sono condizioni spesso ricorrenti, e che già predispongono l’analita al meccanismo dell’estrazione polare.
Le fasi polari offrono possibilità di ritenzioni selettive quali legami di tipo dipolo-dipolo (CN) o ponti idrogeno (DIOL, NH2) ed anche una riproducibilità nella qualità di queste interazioni.

## Slide 67
Il meccanismo di estrazione a scambio ionico
Le colonnine scambiatrici si sono rivelate molto utili nella preparazione all’analisi di campioni di pesticidi, erbicidi, tossine ecc., che solitamente contengono un gruppo funzionale ionizzabile. In particolare lo scambio ionico, ha una enorme potenzialità quale meccanismo di grande selettività e quindi elevata pulizia degli estratti.
Si possono perciò estrarre, con questo meccanismo, composti basici (fasi a scambio cationico) e composti acidi (fasi a scambio anionico), sia da matrici acquose ma anche, in molti casi, da solventi organici come metanolo o diclorometano. Le fasi legate coprono un range di scambiatori cationici ed anionici deboli e forti.

## Slide 72
Solvatazione
Effetto della distribuzione della «particle size» su SPE
Condizionamento della fase solida in SPE

## Slide 73
Estrazione con fasi solide di campioni alimentari
Matrice | Analiti separati | Gruppo funzionale ed eluente
Formaggi, oli, margarine, maionese | Antiossidanti e conservanti | Scambio cationico,alcol isopropilico
Frutta, verdure, succhi | proantocianidine | C18, acetone + acqua e ac. acetico
pane | bromati | C18
Carne, uova | antibiotici | Cationico forte, tampone citrato (pH 4)
Cibi conservati e trattati | zuccheri | Amminopropil, acetonitrile e acqua (4:1)

## Slide 74
Pretrattamento del campione prima del passaggio in SPE
Latte: generalmente si usa SPE in fase inversa o a scambio ionico. Il campione può essere diluito con acqua o con metanolo (max 1:2). Alcune procedure possono richiedere di precipitare le proteine (trattamento acido con HCl H2SO4 o acido tricloroacetico). Dopo la precipitazione, centrifugazione e utilizzo del surnatante in SPE
Vino, birra e bevande acquose: queste possono essere processate senza pretrattamento, ad eccezione di una diluizone per portare etanolo <8% se si lavora in fase inversa. Se necessario rimuovere solidi sospesi per filtrazione.
Succhi di frutta: queste possono essere processate senza pretrattamento, ad eccezione di una centrifugazione per separare eventuali solidi, se i succhi sono particolarmente viscosi possono essere diluiti con acqua o tampone per aggiustare il pH.
Carni e pesce: l’alimento viene omogeneizzato con solvente acquoso o miscela idroalcolica, può essere necessaria una digestione acida della componente proteica e, per lavorare in fase inversa, una saponificazione dei lipidi. Il campione viene centrifugato e il surnatante usato in SPE.
Nel caso di estrazione con solventi apolari si può lavorare in fase normale.

## Slide 75
I MIP
Lo stampo molecolare è un processo di polimerizzazione in cui monomeri specifici (scelti in base ai loro gruppi funzionali) vengono fatti auto assemblare intorno ad una molecola stampo in presenza di crosslinker.
Successivamente la molecola stampo viene rimossa dal polimero prodotto, si formano così cavità complementari in forma e funzionalizzazione (alla molecola stampo) che successivamente legheranno composti omologhi o strutturalmente simili alla molecola stampo.
I polimeri a stampo molecolare (MIP dall'inglese Molecularly Imprinted Polymer) sono strutture con ''memoria'' di forma e gruppi funzionali affini ad una molecola stampo. Tale materiale riconosce selettivamente la molecola stampo usata nel processo di polimerizzazione, anche in presenza di composti con struttura e funzionalità simili quelle della molecola stampo.
I polimeri a stampo molecolare hanno un comportamento simile a quello degli anticorpi. Diverse molecule possono essere utilizzate al fine di ottenere elevato riconoscimento molecolare.

## Slide 77
MIP

## Slide 79
Estrazione MSPD
Dispersione della Matrice in Fase Solida:
Omogeneizzazione
Disgregazione cellulare
Purificazione
Vantaggi:
Procedura rapida e semplice
Basso consumo di solventi

## Slide 80
MSPD

## Slide 83
ESTRAZIONE DI SOSTANZE VOLATILI
Analisi che a temperatura pressione ambiente si trovano in fase gassosa o in equilibrio tra fase gassosa e un’altra (soluzione, solida, dispersione)
Lo spazio di testa indica la porzione di gas in equilibrio con una fase liquida o solida all’interno di un contenitore ermeticamente chiuso
Lo spazio di testa è influenzato dalla temperatura a cui è tenuto il campione
Il raggiungimento delle condizioni di equilibrio dello spazio di testa sono soggette a una cinetica che varia con la temperatura, la composizione della matrice e la concentrazione dell’analita e il volume del contenitore porta campione.

## Slide 84
SPME (microestrazione in fase solida)
E’ una tecnica che sfrutta il potere adsorbente di una fibra di silice fusa ricoperta da una fase stazionaria (polimero) appropriata. E’ una tecnica:
economica, rapida, , senza l’utilizzo di solventi ( solvent-free), utile per l’estrazione di composti organici da soluzioni acquose o solidi a livelli inferiori di ppb (in tracce).
La fibra è applicata all’estremità di un capillare che po’ scorrere all’interno dell’ago di una siringa e lo scorrimento della fibra viene comandato da un opportuno dispositivo.
L’SPME per l’estrazione di analiti volatili può poi essere accoppiata sia ad un GC che ad un HPLC.

## Slide 85
La fibra in silice fusa è contenuta all’interno di un ago che serve a forare il setto del contenitore porta campione
La fibra è fatta muovere nell’ago tramite un sistema di molle
Nella porzione terminale della fibra è contenuto il materiale assorbente.
La fibra serve da supporto a tale materiale

## Slide 86
Modalità di utilizzo di una fibra SPME
attraversamento del setto nel vial del campione
fuoriuscita della fibra ed adsorbimento analiti
retrazione della fibra
introduzione nell’iniettore GC o interfaccia HPLC
fuoriuscita della fibra e desorbimento degli analiti
Retrazione degli analiti
VIAL
INIETTORE GC
6

## Slide 87
Assorbimento
Desorbimento

## Slide 88
La fase di isolamento dei volatili da una matrice mediante SPME
Spazio di testa statico:
si introduce la fibra nello spazio di testa del campione cioè immersa nella fase vapore sovrastante il campione che è chiuso in un contenitore grazie ad un setto a tenuta nel quale l’ago del sistema può entrare. Possibilità studiare campioni solidi, non solo soluzioni, equilibrio di adsorbimento più veloce.
Per immersione
la fibra è direttamente immersa nella matrice liquida;
tempi più lunghi per l’adsorbimento, utilizzabile per un numero inferiore di campioni
Adatta ad estrarre analiti dai più volatili fino ad alto PM (PM=30-600)

## Slide 89
Equilibrio termodinamico (partizione)
In un’ analisi in spazio di testa statico il campione viene estratto da un sistema statico chiuso (vial chiuso) dopo che si è instaurato un equilibrio termodinamico (partizione) tra matrice liquida (o solida) e lo spazio di testa sovrastante che si è stabilito.
In SPME si creano un equilibrio (favorito dall’agitazione) tra la concentrazione dell’analita nel campione, nello spazio di testa sopra il campione, ed il rivestimento polimerico della fibra.
L’ammontare dell’analita assorbito dalla fibra (n) dipende dallo spessore del polimero e dalla costante di distribuzione (Kfs) dell’analita:
n =
Kfs Vf Vs Co
Kfs Vf + Vs
Vf = volume del polimero
Vs = volume del campione

## Slide 91
Ottimizzazione SPME
Scelta delle modalità di estrazione
Scelta della fase di rivestimento
Ottimizazione dell’estrazione
Tempo
Agitazione
pH
Temperatura
Sali
Ottimizazzione del desormbimento
Kd = [·]f / [·]s ⇒ max [·]f all’equilibrio
[·]f
t
Agitaz 500 rpm
50 rpm

## Slide 92
Tempo
[·]
t
[·]1
[·]2
[·]3
Sali
L’uso dei sali favorisce l’estrazione per alcune tecniche SPME
Agitazione
Accelera il trasferimento di analita alla fibra
Agitazioni troppo elevate portano ad una riduzione della riproducibilità
pH
Analiti acidi
pH
Analiti basici
pH
Forma indissociata
Temperatura
Velocità di estrazione
Kd

## Slide 93
Fibra
Fase stazionaria polimerica
campione
Tipi di fase stazionaria:
Non-bounded
Solventi organici polari (EtOH, MeOH, ACN)
Bounded
Solventi apolari
Partially crosslinked
Solventi organici polari
Highly crosslinked
Solventi organici polari

## Slide 94
Principio: “il simile scioglie il simile”
Polydimethylsiloxane (PDMS)
apolare
- termodinamicamente stabile (circa 300°C)
Polycrylate (PA)
mediamente polare
Divinylbenzene (DVB)
carboxen
carbowax
Intermedi
↑ th. ⟷ ⇒ ↑ eq. time, ↑ capacity, ↑ des. time.

## Slide 95
Desormbimento
Termico
spessore della fibra
tempo nell’iniettore
tempo di iniezione
Con solvente
dinamico (per analiti poco trattenuti e fibre con spessore sottile)
statico (per fibre con spessore maggiore)

## Slide 97
Tipi di fibre SPME
Fasi | Diametro film(µm) | Tipo di film | Polarità | Volume fase(m3)
PDMS | 7 | Omogeneo | Apolare | 26x10-12
PDMS | 30 | Omogeneo | Apolare | 132x10-12
PDMS | 100 | Omogeneo | Apolare | 612x10-12
PDMS/DVB | 65 | Poroso | Polare | 357x10-12
Carboxen/ PDMS | 75 | Poroso | Polare | 436x10-12
Carbowax/ DVB | 65 | Omogeneo | Polare | 357x10-12
PA | 85 | Omogeneo | Polare | 521x10-12

## Slide 98
Meccanismi con i quali avviene l’estrazione dell’analita dalla fibra
L’absorbimento è tipico dei rivestimenti a fase liquida come il polidimetilsilossano (PDMS) ed il poliacrilato (PA), in cui le molecole degli analiti si ripartiscono nella fase della fibra, fino ad occuparne l’intero volume.
Nell’adsorbimento, fenomeno che si ottiene nei substrati solidi come il Carboxen (CAR), la struttura porosa del rivestimento permette di fissare l’analita nei pori della fase solida .

## Slide 99
Campionamento SPME con fibra porosa
Da Anal. Chem. 72; pag.5179 (2000) Ed. American Chemical Society

## Slide 100
Purge & Trap (Spazio di testa dinamico) - PAT
Il PAT è un processo in cui i composti organici più o meno volatili vengono estratti in continuo a temperatura ambiente da una matrice liquida e concentrati su una trappola di assorbimento. Le sostanze vengono portate via dalla trappola mediante desorbimento termico per poi raggiungere un gascromatografo come campione concentrato per essere qui separati e rilevati nei singoli analiti.
E’ una tecnica efficace per estrarre e concentrare composti organici volatili presenti in matrici solide e liquide (terreni, sedimenti, matrici acquose, alimenti, bevande, farmaci) , adatta soprattutto per composti organici poco solubili o insolubili in acqua.
La procedura di analisi consiste in tre step:
fase purge con simultanea concentrazione
fase di desorbimento
fase di condizionamento della trappola

## Slide 101
Nel centro c’è un tubo ad U(purging tube). Un purge gas inerte (N2 o He) viene fatto gorgogliare nel campione disperso in ambiente acquoso a T ambiente per effetture lo strippaggio dei composti organici volatili dalla fase acquosa alla fase vapore.Il flusso di gas inerte (fase purge) trascina il vapore in una trappola contenente materiali adsorbenti (ad es.Tenax). Dopo un predeterminato tempo di purge, la T della trappola viene rapidamente aumentata e i composti che erano intrappolati e concentrati nella trappola vengono desorbiti dal gas inerte (switch della valvola a sei vie) e portati verso il GC.

## Slide 102
Le cartucce costituenti le trappole possono essere impaccate con letti multipli di diversi materiali adsorbenti per intrappolare una vasta gamma di composti (polari e apolari, alto e basso PM).
Tenax: tutte le sostanze eccetto CH2Cl2 come applicazione; Desorb T: 230°C
OV-1 Tenax Silica gel: tutte le sostanze; Desorb T: 225°C
Carbopack B CarbosieveSIII: tutte le sostanze; desorb T: 250°C

## Slide 103
Desorbitore termico
La trappola è esterna quindi possibilità di mettere in serie le trappole.
la trappola : lunga 8 cm, fase airtoxy,carbowax
si carica il tubo a 40°C, si fa passare il flusso di N2 con 5 ml/min per anche 60’ e poi si effettua il desorbimento.