## Slide 1
Cosa accade quando mettiamo un materiale conduttore in una soluzione acquosa
Elettrodo: qualsiasi materiale in grado di condurre e/o scambiare elettroni con specie presenti in soluzione
Specie elettroattiva: specie chimica che possiede una carica netta o è in grado di scambiare elettroni (ovvero di ossidarsi o ridursi)
Interfaccia: la zona di soluzione a diretto contatto con la superificie elettrodica
Diffusione: meccanismo di trasporto di massa basato su un gradiente di concentrazione
Esempi di materiale elettrodico: Metalli nobili (Au, Pt), altri metalli (Hg), grafite (glassy carbon, carbon paste, carbone nanostrutturato [nanotubi e nanofili])
La VOLTAMMETRIA E LE TECNICHE AMPEROMETRICHE (CAP 23 Skoog)

## Slide 2
Fenomeni Faradici
La cella elettrochimica utile per seguire processi di trasferimento elettronico è formata da:
Un elettrodo di riferimento
Un elettrodo di lavoro
Un elettrodo ausiliario (che può essere presente o no)
Una soluzione contenente un elettrolita detto di supporto
All’interfaccia elettrodo/soluzione, se elettrodo è opportunamente polarizzato (cioè ha una carica sufficiente), avviene il passaggio di elettroni che può essere:
Da superficie elettrodica al specie in soluzione
Da specie in soluzione a superficie elettrodica
Il passaggio di elettroni per unità di tempo è la corrente prodotta dalla reazione redox ed è governata dalla legge di Faraday

## Slide 3
Il passaggio di elettroni per unità di tempo è la corrente prodotta dalla reazione redox ed è governata dalla legge di Faraday
F=9,64x104 C mol-1
Cosa rappresenta q cioè la quantità di carica?
q rappresenta la quantità di carica, cioè la quantità di elettroni trasferiti nel tempo per avere il completamento della reazione redox.
Il numero di moli m, prodotte o consumate durante un processo redox alla superficie di un elettrodo è proporzionale alla quantità di carica, q, che passa attraverso l’elettrodo .
q= nxFxm
Dove n è il numero di elettroni scambiati nel processo redox

## Slide 4
Le tecniche faradiche
Sono tutte quelle tecniche elettrochimiche in cui si ha una reazione redox, ovvero un cambiamento di stato di ossidazione
Indotto dall'applicazione di una differenza di potenziale.
La quantità di corrente prodotta dipende dalla concentrazione della specie redox in soluzione.
Quindi la corrente è un segnale analitico utilizzabile per quantificare la specie in soluzione.
AMPEROMETRIA
VOLTAMMETRIA
VOLTAMMETRIA PULSATA

## Slide 5
La voltammetria é una tecnica di analisi basata sulla misura della corrente che
passa attraverso un elettrodo immerso in una soluzione contenente specie chimiche
elettroattive (che si possono cioè ossidare o ridurre), quando esso é sottoposto ad una
variazione di potenziale.
L’elettrodo, chiamato elettrodo di lavoro, può essere costituito da materiali di vario tipo e possiede generalmente una superficie molto piccola per poter assumere velocemente il potenziale imposto in modo accurato.
Può essere solido (in oro, platino o grafite vetrosa), oppure può essere costituito da una
goccia di mercurio che pende da un capillare. Se l’elettrodo é costituito da una goccia
di mercurio che cade ritmicamente dal capillare, si parla più propriamente di
polarografia. Storicamente, quest’ultima é stata la prima tecnica messa a punto, ma
attualmente é poco usata.

## Slide 6
Una delle applicazioni più importanti e diffuse della voltammetria resta comunque la determinazione quantitativa di specie chimiche in soluzione che abbiano la possibilità di essere ossidate o ridotte, a livelli a volte inferiori ai μg/l.

## Slide 7
1. IL PROCESSO DI SCARICA - I - ELETTRODO A POTENZIALE COSTANTE
Per comprendere appieno il meccanismo su cui si basa la tecnica voltammetrica possiamo prendere in considerazione un modello elementare:
supponiamo che un elettrodo di lavoro sia immerso in una soluzione
contenente una specie elettroattiva Aox, in grado di ridursi (ovvero di acquisire elettroni dall’elettrodo) in base alla reazione:
Aox + ne  Ared
(es: Pb2+ + 2e  Pb)
e che all’elettrodo venga imposto un potenziale nettamente più riducente (ovvero più basso, cioé più negativo) del potenziale di riduzione della specie in oggetto.

## Slide 8
In questo modo si realizzeranno le condizioni per far avvenire la scarica di Aox sulla superficie dell’elettrodo.
Supponiamo infine di registrare la corrente elettrica che attraversa l’elettrodo mentre Aox si riduce, ovvero si scarica.

## Slide 16
i(A)
t(sec)
Corrente capacitiva
Corrente faradica

## Slide 20
Amperometria
(Potenziale costante)
Applicazione di un potenziale costante nel tempo
Corrente prodotta all’elettrodo
Forma della corrente
Meccanismi di trasporto di massa
Come cambia la curva della corrente se agito la soluzione

## Slide 21
Segnali di eccitazione in voltammetria

## Slide 22
Facendo una scansione lineare di potenziale lenta (pochi mV/sec) si ottiene un voltammogramma di forma sigmoidale.
Corrente limite: all’aumentare del potenziale non ho ulteriore aumento di corrente.
Potenziale di semionda: il potenziale a cui ho i=ilim/2
Il potenziale di semionda ha valore qualitativo ed è costante per ogni sostanza redox nelle condizioni sperimentali applicate.
TALI MISURE DEVONO ESSERE FATTE IN CONDIZIONI IDRODINAMICHE
CORRENTE LIMITE

## Slide 23
Voltammetria idrodinamica
Soluzione in agitazione elettrodo statico
Soluzione in flusso elettrodo statico
Soluzione statica elettrodo rotante

## Slide 24
Profili di flusso in voltammetria idrodinamica
La velocità è praticamente =0; e qui si creano i gradienti di concentrazione tra strato esterno e strato interno (a contatto con la superficie dell’elettrodo)

## Slide 25
Profili di concentrazione all’interfaccia elettrodo/soluzione
A+ne-  P
X, Y e Z sono tre diversi valori di potenziale

## Slide 30
Tipi di voltammogramma ciclico

## Slide 34
Esempio di misura amperometrica in campo alimentare
The glassy carbon electrode (GCE) modified with Mo(CN)84−-incorporated-poly(4-vinylpyridine) (PVP/Mo(CN)84−), which has been recently shown to possess several attractive attributes as an efficient electrocatalytic electrode for l-ascorbic acid oxidation and its estimation, is used for l-ascorbic acid estimation directly in orange fruit juice and Celin tablet in a 0.1 M H2SO4 acid solution without any special treatment.
Constant potential amperometry at +570 mV (saturated calomel electrode, SCE) in stirred solutions is used for this purpose.
Direct amperometric determination of l-ascorbic acid (Vitamin C) at octacyanomolybdate-doped-poly(4-vinylpyridine) modified electrode in fruit juice and pharmaceuticals
January 2007Sensors and Actuators B Chemical 120(2):745-753

## Slide 35
Esempio di misura amperometrica a iniezione in flusso (FIA)
in campo alimentare

## Slide 36
Selettività
FIA (flow injection analysis)

## Slide 37
Punti di attenzione:
Strumentazione
Forma dei segnali
Meccanismo di diffusione all’elettrodo bulk amperometry vs FIA

## Slide 38
STEROGLASS - Italia