## Slide 1: Lezione introduttiva al Corso di Analisi Controllo Qualità: Ruolo della Chimica Analitica nel settore vitivinicolo
Prof. Michele Del Carlo
a.a. 2022-2023

## Slide 2
Programma d'esame
UNITA' DIDATTICA 1: Procedimento analitico - analisi volumetrica
Introduzione all’analisi chimica, il procedimento analitico, campi di applicazione. L'errore casuale, l'errore sistematico, accuratezza, precisione, deviazione standard, espressione del dato analitico in termini di accuratezza e precisione, cifre significative, minimi quadrati lineari, metodi di confronto del dato analitico, carte di controllo, limite di confidenza , test di significatività, scarto di un risultato, metodi per il calcolo della concentrazione: la curva di calibrazione, l’aggiunta standard, metodo dello standard interno.
Richiami di analisi volumetrica. Principi dell'analisi volumetrica, soluzioni standard e curve di titolazione, esempi di titolazioni acido-base, titolazioni redox, e complessometriche, calcoli per la determinazione della curva di titolazione, determinazione del punto di equivalenza, applicazioni nel campo della Viticoltura ed Enologia.
UNITA’ DIDATTICA 2: spettroscopia e potenziometria
Spettroscopia, spettroscopie di emissione e di assorbimento, assorbanza e trasmittanza, spettrofotometria UV/visibile, transizioni elettroniche, legge di Beer, applicazioni della spettrofotometria UV/visibile, lo spettrofotometro, sorgenti di radiazioni, reticoli e monocromatori, filtri, rivelatori, strumenti a singolo e doppio raggio, l'errore spettrofotometrico. Spettrofometria IR, transizioni roto-vibrazionali, sorgenti, cuvette e rivelatori IR, applicazioni della spettrofometria IR nel campo della Viticoltura ed Enologia. Spettroscopia di fluorescenza molecolare, il fenomeno della fluorescenza, caratteristiche analitiche della fluorescenza, lo spettrofluorimetro, applicazioni nel campo della Viticoltura ed Enologia.
Potenziometria. Titolazioni potenziometriche, potenziometria diretta, elettrodi potenziometrici, elettrodi di riferimento, elettrodi selettivi per ioni, classificazione, caratteristiche analitiche e principali applicazioni nel campo della Viticoltura ed Enologia. Determinazione del pH; teoria dell'elettrodo indicatore a vetro, elettrodi a pH combinati, misura di pH, procedura di calibrazione, fonti di errore.

## Slide 3
UNITA' DIDATTICA 3: Analisi Enzimatica - Tecniche preparative - Cromatografia
Principi di analisi enzimatica, metodi cinetici e end-point, tipi di rivelazione in analisi enzimatica, utilizzo dei kit per l’analisi enzimatica.
Tecniche separative preparative e di purificazione per campioni di interesse in enologia e viticultura: LLE, SPE, MSPD, SPME, SPAZIO DI TESTA
Introduzione ai metodi cromatografici, Cromatografia liquida, Cromatografia ad alta efficienza (HPLC), Cromatografia a scambio ionico, Cromatografia a esclusione molecolare, Cromatografia di affinità, Gas-cromatografia, Cromatografia su strato sottile.
Esempi sui principali metodi per il controllo di qualità come la determinazione dell’alcol, determinazione degli zuccheri, dell’acidità, degli acidi organici, dell’azoto, dosaggio degli ioni inorganici, determinazione delle sostanze fenoliche.
ESERCITAZIONI: Lunedi 13/3; Lunedi 20/3; Lunedi 15/5
Modalità di esame:
Prove intermedie orali o scritte su unità didattica 1 e 2 (durante il semestre)
Valutazione delle relazioni delle esercitazioni di laboratorio
Prova finale di esame orale su unità didattica 3 (a fine semestre, nelle date di esame)
Materiale di Studio:
Skoog, West, Holler - Chimica Analitica, una introduzione – Edises
Dispense delle lezioni.

## Slide 8: Qualità e sicurezza
Mantenere e garantire
la qualità
Innovare ed
introdure
Nuovi prodotti
Mercato
Informazione credibile su:
Sicurezza
Qualità
Aspetti nutrizionali
Mercato
Agenzie di controllo
Ruolo di controllo per
garantire il consumatore e
la concorrenza

## Slide 9: Qualità e sicurezza delle produzioni enologiche
Come dimostrato dai ricorrenti allarmi una preoccupazione (motivata o immotivata) relativa alla sicurezza alimentare è in grado di produrre crisi di settore!!!
Il controllo, anche tramite le analisi, è un fattore centrale per
IL MONDO PRODUTTIVO
AGENZIE DI CONTROLLO
NECESSITA’ di adeguati metodi di analisi

## Slide 10: Qualità e sicurezza nel settore enologico
INDUSTRIA
AGENZIE DI CONTROLLO
Gli attori della sicurezza operano all’interno di un quadro regolamentare
sicurezza
Compiti istituzionali
Segnalazioni
Sistema di allerta rapida
Soddisfare il mercato
Anticipare le esigenze
Obblighi di legge
METODI DI ANALISI

## Slide 11
Caratteristiche generali di un metodo di analisi
1- il segnale misurabile generato dal metodo deve essere legato alla concentrazione della specie che lo genera da una relazione matematica (tipicamente una relazione lineare)
2- il metodo deve essere specifico: ovvero il segnale è generato dalla specie chimica investigata.
3- il metodo deve essere selettivo: ovvero il segnale è generato solo dalla specie chimica investigata.
ACCURATEZZA PRECISIONE

## Slide 12: Il processo analitico: dal campione al risultato
Campione
Analita
Matrice
Interferenti

## Slide 13
Il segnale misurabile generato dal metodo deve essere legato alla concentrazione della specie che lo genera da una relazione matematica (tipicamente una relazione lineare)
Sorgente esterna
(fisica o chimica)
Segnale
Segnale
Acido (H+)
Base (OH-)
Variazione di pH
Esempio
reagente
campione
misura

## Slide 14
Segnale
Quando c’è proporzionalità tra concentrazione e segnale?
Condizione necessaria è l’esistenza di una relazione stechiometrica tra analita e «sorgente»
analita
stimolo

## Slide 15
segnale
CONC
y=ax+b
Dal segnale analitico alla curva di calibrazione

## Slide 16: Il processo analitico: dal campione al risultato
Risultato
Campione
?

## Slide 17: Il processo analitico: dal campione al risultato
Campione
Analita
Matrice
Interferenti

## Slide 18
Esempio 1
Problema analitico: determinazione di ocratossina in vino rosso
Razionalizzazione del problema:
Tipo di campione: liquido, soluzione
Analita: ocratossina
Struttura chimica analita:
Composizione del campione: interferenti?
altri componenti (matrice)?
Interferenti: Antocianine
Altri componenti: acqua, etanolo, acidi organici
analita
campione

## Slide 19
Esempio 2
Problema analitico: determinazione di polifenoli in mosto
Razionalizzazione del problema:
Tipo di campione: liquido, soluzione/sospensione
Analita: polifenoli
Struttura chimica analita:
Composizione del campione: interferenti?
altri componenti (matrice)?
Interferenti: zuccheri riducenti
Altri componenti: acqua, acidi organici, vitamine, sali.
analita
campione

## Slide 20: Il processo analitico: dal campione al risultato
Analita
Matrice
Interferenti
Risultato
matrice
Interferenti
Analita

## Slide 21: Il processo analitico: dal campione al risultato
Campione
Risultato
Stabilizzazione
Omogeneizzazione/trattamenti pre-estrazione
Estrazione
Purificazione
Analisi
Calcoli/refertazione

## Slide 22: Il processo analitico: dal campione al risultato
Stabilizzazione
  Fattori che possono influenzare la stabilità dell’analita:
    Ossigeno
    Luce
    Enzimi endogeni
    Contaminazione microbica
      La temperatura può influenzare tutti gli agenti indicati

## Slide 23: Il processo analitico: dal campione al risultato
Omogeneizzazione/trattamenti pre-estrazione
  Obiettivi:
    Rendere omogenee matrici disomogenee
    Rendere disponibile l’analita al solvente di estrazione
  Metodi:
    trattamenti meccanici
      Mescolamento
      Triturazione
  Problematiche:
    Instabilità dell’analita (O2, temperatura, enzimi)

## Slide 24: Il processo analitico: dal campione al risultato
Estrazione
  Separazione dell’analita da matrice e interferenti:
    Obiettivo:
      Recupero quantitativo dell’analita in assenza di interferenti
  Metodi
    Liquido Liquido
    SPE
    SPME
    ASE

## Slide 25: Obiettivo dell’estrazione e della purificazione
Rimuovere in maniera selettiva ANALITA da MATRICE e INTERFERENTI
Idealmente sottoporre al metodo analitico una soluzione binaria composta da solvente e ANALITA
VANTAGGI:
nessun interferente  migliore accuratezza e precisione
Maggiore tempo di vita della strumentazione

## Slide 26
Estrazione: SPE
interferenti
analita

## Slide 27
ANALISI
Estrazione : MSPD

## Slide 28
Estrazione : SPME
Estrazione di composti volatili o semivolatili nello spazio di testa di un campione.

## Slide 29
Estrazione : ASE

## Slide 30: Il processo analitico: dal campione al risultato
Purificazione
  Ulteriore trattamento pre-analitico del campione
    Obiettivo:
      Eliminare possibili interferenti in funzione della metodica analitica utilizzata
  Metodi
    passaggi su colonne
      Immunoaffinità e simili
      Esclusione dimensionale