## Slide 1: DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI MEDIA, ARTI, CULTURE (LM-65) Università di Teramo
Cecilia Paolini
Università di Teramo
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
XXVIII Lezione
LETTURA XRF

## Slide 2
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
LETTURA XRF
COME SI LEGGONO LE TABELLE DEGLI ELEMENTI
Si prendono in considerazione tutti gli elementi che sono superiori al 2% con alcune rare eccezioni (il cobalto è sempre in percentuali minime, quindi è da considerare nell’intorno anche inferiore). Si escludono i minerali che non costituiscono pigmenti (come il Vanadio (V) o l’Alluminio (Al)).

## Slide 3
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
LETTURA XRF
COME SI LEGGONO GLI SPETTRI
Per ogni punto individuato ci sono due spettri da considerare (generati in automatico): corrispondono a due livelli di energia emessa differenti, rispettivamente a 40 Kilovolt (Kv) e a 8 Kv; gli elementi, infatti, reagiscono in modo diverso a seconda della quantità di energia emessa (alcuni elementi si vedono meglio con una quantità di energia maggiore, altri minore).

## Slide 4
Dipartimento di Scienze della Comunicazione
LETTURA XRF
FOTONI DI RISPOSTA FLUORESCENTE
I picchi sono caratterizzati da fotoni di risposta fluorescente indicati dalle costanti Kα, Kβ, Lα, Lβ, Lγ per i 40 Kv; Mα, Mβ, e di nuovo Lα, Lβ, Lγ per gli 8 Kv. Queste costanti sono rappresentate nelle ordinate (X) in base alla posizione costante determinata dai singoli elementi. Sulle ascisse sono rappresentate le volte che un particolare fotone viene individuato dalla strumentazione.