## Slide 1
Corso integrato di ANALISI CHIMICHE FISICHE E SENSORIALI
Prof. Marco FAIETA, Prof. Michele DEL CARLO
Modulo di ANALISI CHIMICHE
Prof. Michele DEL CARLO
  Concetti generali sugli aspetti di qualità dei prodotti alimentari con esempi tratti dalla letteratura scientifica.
  Introduzione al problema analitico, Metodi di estrazione e purificazione di analiti da campioni alimentari
  Generalità sulla validazione di un metodo analitico, sulle determinazioni analitiche titrimetriche, spettrofotometriche, cromatografiche.
  Determinazione di: Umidità, ceneri, grassi totali, proteine totali, carboidrati zuccheri e fibra.
  Specifiche determinazioni chimiche sugli oli da olive ed altri oli vegetali. Esercitazione pratica su parametri di qualità: acidità libera mediante titolazione acido-base: numero di perossidi con titolazione iodometrica; estinzioni specifiche nell''ultravioletto; estrazione SPE e metodo di FOLIN, determinazione dei polifenoli in LC-MS
  Specifiche determinazioni chimiche sul vino e su succhi di frutta. Esercitazione pratica su parametri di qualità: Vitamina C nei succhi di frutta
  Metodi per la determinazione dell’attività antiossidante, Esercitazione pratica metodo ABTS in matrici vegetali
  Determinazione di contaminanti chimici degli alimenti: pesticidi, contaminanti biotici e abiotici di origine ambientale.

## Slide 2
Modalità di esame
Una prova in itinere al termine delle 5 settimane di lezione, esame di recupero orale durante gli appelli ufficiali sulle UD non superate,
Libri di testo
Cappelli-Vannucchi «Chimica degli Alimenti»
Appunti di Lezione e materiali didattico disponibile su piattaforma e-learning
Ricevimento
Lunedi e mercoledi dalle ore 16, si consiglia di prendere appuntamento via mail
Esercitazioni
3 esercitazioni di laboratorio – Laboratorio C. Motti ore 9-13
9 ottobre 9-13: determinazioni di parametri di qualità merceologica dell’olio extravergine di oliva
16 ottobre 9-13: Acido Ascorbico in succo di frutta
23 ottobre 9-13: ABTS in matrici vegetali
Relazione individuale (da inviare via e-mail (mdelcarlo@unite.it) entro la settimana successiva)

## Slide 3: Introduzione alle Analisi Chimiche degli Alimenti

## Slide 4: Qualità e sicurezza degli Alimenti
Mantenere e garantire
la qualità
Innovare ed
introdure
Nuovi prodotti
Mercato
Informazione credibile su:
Sicurezza
Qualità
Aspetti nutrizionali
Mercato
Agenzie di controllo
Ruolo di controllo per
garantire il consumatore e
la concorrenza

## Slide 5: Qualità e sicurezza agro-alimentare
INDUSTRIA
AGENZIE DI CONTROLLO
Gli attori della sicurezza agro-alimentare operano all’interno di un determinato quadro regolamentare
sicurezza
Compiti istituzionali
Segnalazioni
Sistema di allerta rapida
Soddisfare il mercato
Anticipare le esigenze
Obblighi di legge
METODI DI ANALISI

## Slide 6: Il processo analitico: dal campione al risultato
Risultato
Campione
?

## Slide 7: Il processo analitico: dal campione al risultato
Campione
Analita
Matrice
Interferenti

## Slide 8: Il processo analitico: dal campione al risultato
Analita
Matrice
Interferenti
Risultato
matrice
Interferenti
Analita

## Slide 9: Il processo analitico: dal campione al risultato
Campione
Risultato
Stabilizzazione
Omogeneizzazione/trattamenti pre-estrazione
Estrazione
Purificazione
Analisi
Calcoli/refertazione

## Slide 10: Il processo analitico: dal campione al risultato
Stabilizzazione
  Fattori che possono influenzare la stabilità dell’analita:
    Ossigeno
    Luce
    Enzimi endogeni
    Contaminazione microbica
      La temperatura può influenzare tutti gli agenti indicati

## Slide 11: Il processo analitico: dal campione al risultato
Omogeneizzazione/trattamenti pre-estrazione
  Obiettivi:
    Rendere omogenee matrici disomogenee
    Rendere disponibile l’analita al solvente di estrazione
  Metodi:
    trattamenti meccanici
      Mescolamento
      Triturazione
  Problematiche:
    Instabilità dell’analita (O2, temperatura, enzimi)

## Slide 12: Il processo analitico: dal campione al risultato
Estrazione
  Separazione dell’analita da matrice e interferenti:
    Obiettivo:
      Recupero quantitativo dell’analita in assenza di interferenti
  Metodi
    Liquido Liquido
    SPE
    SPME
    ASE

## Slide 13
Estrazione: SPE
interferenti
analita

## Slide 14
ANALISI
Estrazione : MSPD

## Slide 15
Estrazione : SPME
Estrazione di composti volatili o semivolatili nello spazio di testa di un campione.

## Slide 16
Estrazione : ASE

## Slide 17: Il processo analitico: dal campione al risultato
Purificazione
  Ulteriore trattamento pre-analitico del campione
    Obiettivo:
      Eliminare possibili interferenti in funzione della metodica analitica utilizzata
  Metodi
    passaggi su colonne
      Immunoaffinità e simili
      Esclusione dimensionale

## Slide 18: Il processo analitico: dal campione al risultato
Analisi
  Tecniche strumentali
  Metodi rapidi di analisi
  Tecniche strumentali
  Metodi rapidi di analisi

## Slide 19: Tecniche analitiche
Tecniche strumentali
  Vantaggi
    elevata accuratezza, e precisione
    analisi multi-analita
    possibilità di accoppiare gli strumenti con spettrometri di massa
    possibilità di lavorare con autocampionatori
  Svantaggi
    elevato costo di acquisto e di gestione
    personale esperto e formato
    sistemi non utilizzabili su campo

## Slide 20: Tecniche analitiche
Metodi rapidi di analisi
  Vantaggi
    possibilità di lavorare con campioni minimamente trattati
    rapidità
    personale formato ma non esperto
    possibilità di analisi delocalizzate
    economici
  Svantaggi
    minore accuratezza e precisione
    analisi mono-analita o classe specifiche

## Slide 21: Tecniche analitiche
Tecniche strumentali
  tecniche cromatografiche
    gascromarografia
    cromatografia liquida
    tecniche spettrofotometriche
    tecniche spettroscopiche
Altre tecniche strumentali