## Slide 1
Determinazioni analitiche nel vino
Alcol · Estratto · Zuccheri · Acidità · SO₂ · Acidi organici · Acido ascorbico · Antociani
con una sezione finale sui succhi di frutta
Analisi chimiche · UD 2

## Slide 2
Il vino: composizione e quadro normativo
Componente | Contenuto tipico
Acqua | 80–90 %
Etanolo | 9–15 % vol
Glicerolo | 5–10 g/L
Acidi organici (tartarico, malico, lattico…) | 3–9 g/L (acidità totale)
Zuccheri residui | < 2 g/L (secchi) → > 45 g/L (dolci)
Composti fenolici | 0,2 g/L (bianchi) – 3 g/L (rossi)
SO₂ totale | fino a 150–200 mg/L
Riferimenti
Reg. (UE) 1308/2013 (OCM): definizione di vino, acidità totale minima
Reg. delegato (UE) 2019/934: pratiche enologiche, limiti di SO₂ e acidità volatile
metodi di analisi: Compendio dei metodi internazionali dell’OIV (Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino)
I metodi OIV sono “di riferimento” o “usuali”: questi ultimi (es. FTIR, analizzatori enzimatici) sono ammessi se validati rispetto al riferimento.

## Slide 3
Preparazione del campione
Temperatura: le misure volumetriche e densimetriche si riferiscono a 20 °C.
Eliminazione della CO₂: indispensabile per spumanti, frizzanti e vini giovani: agitazione sotto vuoto o ultrasuoni. La CO₂ disciolta falsa acidità, densità e volumi.
Limpidezza: filtrazione o centrifugazione per le misure ottiche (colore, antociani).
Conservazione: bottiglie piene e tappate, al fresco; l’ossigeno ossida SO₂ e fenoli, l’apertura prolungata fa perdere etanolo e composti volatili.
Perché la CO₂ conta
CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻
in titolazione acido-base l’acido carbonico consuma base e sovrastima l’acidità
le bolle alterano la lettura di densimetri e pipette

## Slide 4
Titolo alcolometrico: definizioni e principio
Il titolo alcolometrico volumico (% vol) è il volume di etanolo puro, a 20 °C, contenuto in 100 volumi di vino. Si distingue il titolo effettivo (etanolo presente), potenziale (etanolo ottenibile dagli zuccheri residui) e totale (somma dei due).
1 · Distillazione
il vino, alcalinizzato con Ca(OH)₂ per trattenere acidi volatili e SO₂, viene distillato: l’etanolo passa quantitativamente nel distillato, riportato al volume iniziale
2 · Densimetria
si misura la massa volumica del distillato (miscela acqua-etanolo) a 20 °C: con picnometro, bilancia idrostatica o densimetro elettronico a tubo oscillante
3 · Tabelle
dalla massa volumica si ricava il % vol con le tabelle internazionali acqua-etanolo
Metodo OIV-MA-AS312-01 (titolo alcolometrico volumico).

## Slide 5
Titolo alcolometrico: il principio fisico e i metodi alternativi
Acqua (ρ = 0,9982 g/mL) ed etanolo (ρ = 0,7893 g/mL a 20 °C) hanno densità diverse: la massa volumica della miscela diminuisce con il contenuto di etanolo, in modo non lineare per la contrazione di volume dovuta ai legami a idrogeno.
Per questo serve la distillazione: nel vino zuccheri, glicerolo e sali aumentano la densità e non permetterebbero di risalire all’etanolo.
Densimetro a tubo oscillante: la frequenza di oscillazione di un tubo a U riempito col campione dipende dalla sua massa: precisione ± 0,0001 g/mL.
Metodi rapidi
ebulliometria: il punto di ebollizione cala con l’etanolo (controllo di cantina)
FTIR e NIR: bande di assorbimento dell’etanolo, calibrati su campioni analizzati col metodo di riferimento
GC-FID con standard interno

## Slide 6
Densità ed estratto secco totale
L’estratto secco totale è l’insieme delle sostanze non volatili del vino (zuccheri, glicerolo, acidi fissi, sali, fenoli, polisaccaridi, proteine), in g/L.
Metodo densimetrico (OIV)
si calcola la densità del “vino dealcolato” dalla densità del vino e da quella della miscela idroalcolica con lo stesso titolo
dalla densità dell’estratto si ricavano i g/L con le tabelle OIV (relazione saccarosio-densità)
Metodo gravimetrico
evaporazione di un volume noto a bagnomaria e essiccamento a 100 °C
più semplice ma perde parte del glicerolo e dell’acido lattico: sottostima
destratto = dvino − dmiscela idroalcolica + 1,000 (formula di Tabarié)

## Slide 7
Estratto secco ridotto (netto): significato
estratto ridotto = estratto totale − (zuccheri totali − 1 g/L) − (solfato di potassio − 1 g/L) − altre sostanze aggiunte
Sottraendo gli zuccheri si ottiene un valore indipendente dalla dolcezza: indica la “struttura” del vino e permette di confrontare vini secchi e dolci.
Valori troppo bassi rispetto a titolo alcolometrico e tipologia suggeriscono annacquamento o tagli; molti disciplinari DOC/DOCG fissano un estratto non riduttore minimo (es. 16–24 g/L).
Rapporti di controllo: alcol/estratto ridotto e glicerolo/alcol (circa 7–10 g di glicerolo per 100 g di etanolo) aiutano a riconoscere aggiunte di alcol o di glicerolo.
Valori orientativi
bianchi: 15–25 g/L
rossi: 20–35 g/L
vini da uve appassite: anche > 35 g/L

## Slide 8
Zuccheri riducenti
Nel vino gli zuccheri residui sono quasi solo glucosio e fruttosio (il saccarosio aggiunto viene idrolizzato dal pH acido e dalle invertasi).
Metodo di Rebelein (usuale): gli zuccheri riducono Cu²⁺ in ambiente alcalino a caldo; il Cu²⁺ in eccesso ossida lo ioduro a I₂, titolato con tiosolfato.
Metodo enzimatico: esochinasi e glucosio-6-fosfato deidrogenasi; si misura il NADPH a 340 nm (fruttosio dopo isomerizzazione). Specifico per ciascuno zucchero.
HPLC: colonne a scambio cationico o amminiche, rivelatore a indice di rifrazione.
Vini tranquilli | Zuccheri (g/L)
secco | ≤ 4 (≤ 9 se l’acidità è adeguata)
abboccato | ≤ 12 (≤ 18)
amabile | ≤ 45
dolce | > 45
Indicazioni in etichetta: Reg. delegato (UE) 2019/33, All. III.

## Slide 9
Acidità totale: principio chimico
H₂T + 2 NaOH → Na₂T + 2 H₂O (acido tartarico, diprotico)
L’acidità totale è la somma degli acidi titolabili (tartarico, malico, lattico, citrico, succinico, acetico…) titolati con NaOH fino a pH 7,0 (metodo OIV potenziometrico).
Si titola a pH 7 e non a pH 8,2 (fenolftaleina) per convenzione: a pH 7 i gruppi carbossilici sono quasi del tutto neutralizzati, mentre i fenoli non contribuiscono.
In alternativa si usa il blu di bromotimolo (viraggio a pH 6,0–7,6); la CO₂ va eliminata prima.
L’acido tartarico è il riferimento perché è l’acido caratteristico dell’uva.
Limite di legge
acidità totale non inferiore a 3,5 g/L espressa in acido tartarico (46,6 meq/L) – Reg. (UE) 1308/2013, All. VII

## Slide 10
Acidità totale: calcolo ed esempio
acidità totale (g/L acido tartarico) = VNaOH · M · 75 / Vcampione
V in mL; M = molarità di NaOH; 75 = massa equivalente dell’acido tartarico (150/2). In meq/L: VNaOH · M · 1000 / Vcampione.
Esempio
10,0 mL di vino, NaOH 0,100 M, V = 8,0 mL a pH 7,0
acidità = 8,0 × 0,100 × 75 / 10,0 = 6,0 g/L come acido tartarico = 80 meq/L
In acido solforico (uso francese): 6,0 × 49/75 = 3,9 g/L

## Slide 11
pH e acidità: due grandezze diverse
L’acidità totale misura la quantità di acidi; il pH misura l’attività degli ioni H⁺, cioè la forza effettiva. Nel vino il pH è 2,9–4,0.
Il vino è un tampone: acidi deboli parzialmente salificati da K⁺ e Ca²⁺. Due vini con la stessa acidità totale possono avere pH diversi a seconda del potassio.
Il pH condiziona: frazione di SO₂ molecolare, colore degli antociani, stabilità microbiologica, precipitazione del bitartrato di potassio.
Misura
elettrodo combinato a vetro, taratura con tamponi a pH 3 e 4
misura a 20 °C (compensazione di temperatura)
il pH non si calcola dall’acidità: va sempre misurato

## Slide 12
Acidità volatile: principio chimico
Comprende gli acidi della serie acetica presenti allo stato libero o salificato, soprattutto acido acetico, prodotto da batteri acetici e lattici o da lieviti in condizioni di stress.
Principio: gli acidi volatili si separano per distillazione in corrente di vapore (apparecchio di Cazenave-Ferré), dopo aver acidificato con acido tartarico ed eliminato la CO₂; il distillato si titola con NaOH 0,1 M (fenolftaleina).
La SO₂ libera e combinata distilla anch’essa: si dosa nel distillato per via iodometrica e si sottrae; lo stesso vale per l’acido sorbico eventualmente aggiunto.
Perché in corrente di vapore
l’acido acetico (p.e. 118 °C) distilla con il vapore senza scaldare il vino a lungo
gli acidi fissi (tartarico, malico, lattico in gran parte) restano nel pallone
l’acido lattico passa solo in piccola quota: le condizioni vanno rispettate

## Slide 13
Acidità volatile: calcolo e limiti
acidità volatile (g/L acido acetico) = VNaOH · M · 60 / Vcampione − correzione SO₂
Esempio
20 mL di vino distillati; NaOH 0,100 M, V = 1,50 mL
1,50 × 0,100 × 60 / 20 = 0,45 g/L
(correzione per la SO₂ trascurata)
Vino | Limite massimo
bianchi e rosati | 18 meq/L = 1,08 g/L
rossi | 20 meq/L = 1,20 g/L
Valori sopra 0,6–0,8 g/L sono già percepibili (spunto acetico) e indicano alterazioni microbiche.
Limiti: Reg. delegato (UE) 2019/934, All. I, parte C (sono previste deroghe per alcuni vini).

## Slide 14
Anidride solforosa: la chimica
Aggiunta come SO₂, K₂S₂O₅ (metabisolfito) o soluzioni solforose, in acqua dà equilibri acido-base:
SO₂ molecolare ⇌ HSO₃⁻ (bisolfito) ⇌ SO₃²⁻ (pKa 1,81 e 7,2): al pH del vino prevale il bisolfito.
Il bisolfito si combina con i carbonili (etanale, acido piruvico e α-chetoglutarico, zuccheri, antociani): SO₂ totale = libera + combinata.
La frazione attiva contro i microrganismi è la SO₂ molecolare, che dipende dal pH; libera e bisolfito sono antiossidanti e antiossidasici.
SO₂ molecolare =
SO₂ molecolare =
SO₂ libera / (1 + 10pH−1,81)
Esempio
SO₂ libera 30 mg/L, pH 3,3
30 / (1 + 10^1,49) = 30 / 31,9
≈ 0,94 mg/L molecolare (obiettivo tipico ~0,8)

## Slide 15
SO₂: metodo di Ripper (iodometria)
SO₂ + I₂ + 2 H₂O → H₂SO₄ + 2 HI
SO₂ libera e totale
libera: titolazione diretta del vino acidificato (H₂SO₄) con iodio, indicatore salda d’amido
totale: si idrolizzano prima i composti bisolfitici con NaOH (liberazione della SO₂ combinata), poi si acidifica e si titola
combinata = totale − libera
Limiti del metodo
non selettivo: anche acido ascorbico, fenoli e altri riducenti consumano iodio → sovrastima
nei rossi il viraggio è difficile da vedere
durante la titolazione gli equilibri con i carbonili si spostano: la “libera” tende a crescere
È un metodo rapido di cantina; per il controllo ufficiale si usa l’aspirazione-ossidazione.

## Slide 16
SO₂: metodo per aspirazione-ossidazione (OIV)
Acidificazione
il vino con H₃PO₄ libera la SO₂ come gas
Aspirazione
una corrente d’aria la trasporta nel gorgogliatore: a freddo (~10 °C) solo la libera; all’ebollizione anche la combinata
Ossidazione
nel gorgogliatore l’H₂O₂ ossida la SO₂ ad H₂SO₄
Titolazione
l’acido solforico formato si titola con NaOH 0,01 M (indicatore misto)
SO₂ + H₂O₂ → H₂SO₄ H₂SO₄ + 2 NaOH → Na₂SO₄ + 2 H₂O
Selettivo: solo la SO₂ volatile arriva al gorgogliatore, quindi riducenti e colore non interferiscono. 1 mL di NaOH 0,01 M = 0,32 mg di SO₂.

## Slide 17
SO₂: limiti di legge e significato
Vino (esclusi spumanti e liquorosi) | SO₂ totale massima
rossi, zuccheri < 5 g/L | 150 mg/L
bianchi e rosati, zuccheri < 5 g/L | 200 mg/L
rossi, zuccheri ≥ 5 g/L | 200 mg/L
bianchi e rosati, zuccheri ≥ 5 g/L | 250 mg/L
Etichetta: “contiene solfiti” obbligatorio sopra 10 mg/L (allergene, Reg. UE 1169/2011).
Vini biologici: limiti più bassi (Reg. UE 2018/848 e atti delegati).
Deroghe più alte per alcuni vini dolci e da uve botritizzate.
Reg. delegato (UE) 2019/934, All. I, parte B.

## Slide 18
Acidi organici del vino
Acido | Origine | Contenuto tipico
tartarico | uva | 1,5–4 g/L
malico | uva (cala con la maturazione) | 0–5 g/L
lattico | fermentazione malolattica | 0–3 g/L
citrico | uva; può essere aggiunto | 0,1–0,7 g/L (aggiunta max 1 g/L)
succinico | fermentazione alcolica | 0,5–1,5 g/L
acetico | batteri, lieviti | 0,2–0,6 g/L
Fermentazione malolattica: i batteri lattici trasformano l’acido malico (diprotico) in acido lattico (monoprotico) + CO₂: l’acidità cala, il pH sale, il vino diventa più morbido. Seguirla è il principale motivo per dosare gli acidi.

## Slide 19
Acidi organici: HPLC
Colonna a esclusione ionica (resina solfonata in forma H⁺, fase mobile H₂SO₄ diluito): gli acidi, poco dissociati a pH ~2, si separano per esclusione di Donnan e interazioni idrofobe.
In alternativa, fase inversa C18 con fase mobile acquosa acidificata (tampone fosfato pH 2–2,5).
Rivelazione UV a 210 nm (gruppo carbossilico) o a indice di rifrazione; il campione si filtra e, se serve, si purifica su SPE per togliere i fenoli che assorbono a 210 nm.
In una corsa si ottengono tutti gli acidi principali (e anche glicerolo ed etanolo con il rivelatore RI).
Perché pH acido
a pH < pKa gli acidi sono in forma indissociata: ritenzione riproducibile e picchi stretti
ordine tipico di eluizione: citrico, tartarico, malico, succinico, lattico, acetico

## Slide 20
Acidi organici: metodi enzimatici
acido L-malico + NAD⁺ ⇌(L-malato deidrogenasi)⇌ ossalacetato + NADH + H⁺
Si misura l’aumento di assorbanza a 340 nm dovuto al NADH (ε ≈ 6300 L mol⁻¹ cm⁻¹): è proporzionale all’acido che ha reagito.
L’equilibrio è sfavorevole: si sposta intrappolando l’ossalacetato con la glutammato-ossalacetato transaminasi (GOT) e glutammato.
Gli enzimi sono stereospecifici: distinguono L- e D-malico, L- e D-lattico (utile per scoprire acido DL-malico di sintesi aggiunto).
Esistono kit per acido lattico, citrico, acetico, glucosio/fruttosio, adatti ad analizzatori automatici.
c = ΔA · V · M / (ε · d · v · 1000)
ΔA = variazione di assorbanza; V = volume in cuvetta; v = volume di campione; M = massa molare; d = cammino ottico

## Slide 21
Acido ascorbico nel vino
Non è un componente naturale rilevante: si aggiunge (max 250 mg/L) all’imbottigliamento dei bianchi come antiossidante, sempre insieme alla SO₂.
Reagisce rapidamente con l’ossigeno ma produce H₂O₂: senza SO₂ libera sufficiente l’acqua ossigenata ossida il vino (effetto pro-ossidante).
Determinazione: HPLC in fase inversa (UV ~ 245–265 nm o rivelazione elettrochimica); in alternativa titolazione con 2,6-diclorofenolindofenolo (DCPIP), colorante blu ridotto a leuco-forma incolore dall’ascorbico.
AscH₂ + ½ O₂ → DHA + H₂O₂
H₂O₂ + HSO₃⁻ → HSO₄⁻ + H₂O
Interferenze
nella titolazione iodometrica della SO₂ l’ascorbico consuma iodio: la SO₂ risulta sovrastimata
per questo va dosato o si usa l’aspirazione-ossidazione

## Slide 22
Antociani nel vino: la chimica
Negli antociani di Vitis vinifera prevalgono i 3-O-monoglucosidi (malvidina-3-glucoside dominante), anche acilati; i 3,5-diglucosidi sono tipici delle specie americane e degli ibridi.
Al pH del vino solo il 10–30 % è nella forma colorata di catione flavilio (rosso); il resto è carbinolo incolore o base chinoidale.
Il bisolfito si addiziona al C4 e li decolora in modo reversibile; con l’invecchiamento gli antociani si combinano con tannini ed etanale (pigmenti polimerici, piranoantociani), più stabili e meno sensibili a pH e SO₂.
Conseguenze analitiche
il colore misurato dipende da pH e SO₂: le condizioni vanno fissate
gli antociani “liberi” calano nel tempo mentre il colore si stabilizza
il profilo HPLC riconosce vitigni e ibridi (malvidina-3,5-diglucoside)

## Slide 23
Antociani totali: metodo del pH differenziale
Il campione è diluito in due tamponi: a pH 1,0 gli antociani monomeri sono tutti catione flavilio (colorati), a pH 4,5 quasi tutti carbinolo (incolori).
La differenza di assorbanza a 520 nm è dovuta solo agli antociani monomeri: i pigmenti polimerici e i prodotti bruni, che assorbono a entrambi i pH, si annullano. La lettura a 700 nm corregge la torbidità.
A = (A520 − A700)pH 1,0 − (A520 − A700)pH 4,5
antociani (mg/L) = A · M · FD · 1000 / (ε · l)
Parametri
espressi come malvidina-3-glucoside (M = 493,4 g/mol; ε ≈ 28 000 L mol⁻¹ cm⁻¹) o cianidina-3-glucoside nei succhi (M 449,2; ε 26 900)
FD = fattore di diluizione; l = 1 cm
alternativa storica: decolorazione con bisolfito (Ribéreau-Gayon)
Giusti M.M., Wrolstad R.E., Curr. Protoc. Food Anal. Chem. (2001) F1.2; AOAC 2005.02.

## Slide 24
Colore del vino e profilo antocianico
Indici cromatici (Glories / Sudraud): assorbanze del vino tal quale, cammino 1 mm, a 420 nm (giallo), 520 nm (rosso), 620 nm (blu).
intensità colorante = A420 + A520 + A620
tonalità = A420 / A520
La tonalità cresce con l’invecchiamento (da ~0,5 nei rossi giovani a > 1 nei vecchi): il rosso-violaceo vira all’aranciato.
Profilo HPLC degli antociani (OIV)
fase inversa C18, fase mobile acidificata (acido formico) per mantenere il catione flavilio
rivelazione a 520 nm; identificazione con DAD o MS
delfinidina, cianidina, petunidina, peonidina, malvidina glucosidi, acetati e cumarati
il rapporto tra forme acilate e il contenuto di diglucosidi caratterizzano vitigno e origine

## Slide 25
Riepilogo: parametri e metodi nel vino
Parametro | Metodo di riferimento | Principio | Unità
Titolo alcolometrico | distillazione + densimetria | massa volumica acqua-etanolo | % vol
Estratto secco | densimetrico (Tabarié) | densità del vino dealcolato | g/L
Zuccheri riducenti | Rebelein; enzimatico; HPLC | riduzione di Cu²⁺; NADPH a 340 nm | g/L
Acidità totale | titolazione a pH 7,0 | neutralizzazione acido-base | g/L ac. tartarico
Acidità volatile | distillazione in corrente di vapore + titolazione | separazione degli acidi volatili | g/L ac. acetico
SO₂ libera/totale | aspirazione-ossidazione; Ripper | ossidazione a H₂SO₄; iodometria | mg/L
Acidi organici | HPLC; enzimatico | esclusione ionica, UV 210 nm; NADH | g/L
Acido ascorbico | HPLC; DCPIP | riduzione di un colorante | mg/L
Antociani | pH differenziale; HPLC | equilibrio flavilio/carbinolo | mg/L

## Slide 26
Succhi di frutta
Principali determinazioni analitiche per qualità, conformità e autenticità

## Slide 27
Succhi di frutta: definizioni e normativa
Prodotto | Definizione essenziale
Succo di frutta | ottenuto dalla frutta, fermentescibile ma non fermentato; nessuna aggiunta di zuccheri
Succo da concentrato | concentrato ricostituito con acqua: deve rispettare un °Brix minimo
Succo concentrato | ottenuto per eliminazione fisica di parte dell’acqua
Nettare | succo o purea + acqua; zuccheri e/o miele fino al 20 %; tenore minimo di frutta
Dir. 2001/112/CE, modificata dalle Dir. 2012/12/UE e (UE) 2024/1438 (recepite in Italia); Codice di condotta AIJN per i valori di riferimento di qualità e autenticità.
Nei succhi è vietata dal 2012 l’aggiunta di zuccheri; ammessa quella di vitamina C (acido ascorbico).
Metodi: IFU (International Fruit and Vegetable Juice Association), EN, AOAC.

## Slide 28
Grado Brix e rifrattometria
Il °Brix corrisponde ai grammi di saccarosio in 100 g di soluzione con lo stesso indice di rifrazione: esprime il residuo secco solubile.
Principio: l’indice di rifrazione n aumenta con la concentrazione dei soluti (la luce rallenta nel mezzo più denso). Il rifrattometro misura l’angolo limite di riflessione totale all’interfaccia prisma-campione.
Misura a 20 °C o con compensazione; nei succhi di agrumi si corregge per l’acidità (l’acido citrico contribuisce all’indice di rifrazione).
Succo ricostituito | °Brix minimo
arancia | 11,2
mela | 11,2
uva | 15,9
ananas | 12,8
limone | 8,0
Dir. 2001/112/CE, All. V (come modificata dalla Dir. 2012/12/UE).

## Slide 29
Acidità titolabile e rapporto Brix/acidità
H₃Cit + 3 NaOH → Na₃Cit + 3 H₂O (acido citrico, triprotico)
Titolazione potenziometrica con NaOH 0,1 M fino a pH 8,1 (metodo IFU); espressa come acido citrico anidro (g/L, massa equivalente 64) negli agrumi, come acido malico nei pomacei.
Il rapporto °Brix/acidità (ratio) è un indice di maturazione e di equilibrio gusto dolce/acido: nel succo d’arancia di solito tra 10 e 18.
Un ratio anomalo con Brix corretto può indicare aggiunta di acidi o miscelazione con altri succhi.
Esempio (succo d’arancia)
10 mL, NaOH 0,100 M, V = 12,5 mL
12,5 × 0,1 × 64 / 10 = 8,0 g/L
Brix 11,5 → ratio ≈ 11,5 / 0,80 ≈ 14

## Slide 30
Zuccheri e acidi: profilo e autenticità
HPLC (RI) o metodi enzimatici danno il profilo di glucosio, fruttosio, saccarosio e degli acidi organici. Ogni frutto ha rapporti caratteristici (es. mela: fruttosio ≫ glucosio; arancia: saccarosio ~ 50 % degli zuccheri).
Acido D-isocitrico: presente naturalmente negli agrumi; un rapporto citrico/isocitrico elevato (> ~130 nell’arancia) indica aggiunta di acido citrico.
Acido D-malico: assente nella frutta; se presente indica aggiunta di acido malico di sintesi (racemo DL). Si dosa con metodo enzimatico stereospecifico.
Principio comune
gli enzimi riconoscono un solo enantiomero o isomero
la reazione produce NAD(P)H misurato a 340 nm
valori di riferimento per ciascun frutto: Codice AIJN

## Slide 31
Acido ascorbico nei succhi
acido ascorbico + DCPIP (blu, ossidato) → acido deidroascorbico + DCPIP-H₂ (incolore)
Titolazione con 2,6-diclorofenolindofenolo in acido metafosforico (AOAC 967.21): punto finale al primo rosa persistente del colorante in eccesso (in ambiente acido la forma ossidata è rosa).
Rapida ma interferiscono i colori scuri e altri riducenti (Fe²⁺, solfiti); non misura il deidroascorbico, che ha anch’esso attività vitaminica.
HPLC in fase inversa (UV 245–265 nm); la vitamina C totale si misura dopo riduzione del deidroascorbico con ditiotreitolo.
Perché serve
indice di freschezza e di corretto trattamento termico e conservazione
verifica di quanto dichiarato in etichetta se la vitamina C è aggiunta
si degrada con ossigeno, luce, calore e metalli

## Slide 32
Numero di formolo: gli amminoacidi come indice di frutta
R–CH(NH₃⁺)–COO⁻ + 2 HCHO → R–CH(N(CH₂OH)₂)–COO⁻ + H⁺
H⁺ + OH⁻ → H₂O (titolazione a pH 8,1)
Il succo si porta a pH 8,1 con NaOH, si aggiunge formaldeide neutralizzata: il gruppo amminico viene bloccato, non tampona più e libera un H⁺ che si titola nuovamente a pH 8,1 (metodo IFU).
Il numero di formolo (mL di NaOH 0,1 M per 100 mL) stima gli amminoacidi liberi, caratteristici della frutta e assenti in acqua e zuccheri aggiunti.
Valori bassi indicano diluizione o tenore di frutta insufficiente (nettari).
Indici correlati
prolina (dominante negli agrumi)
potassio e ceneri
insieme formano il “profilo di diluizione” del Codice AIJN

## Slide 33
HMF e patulina: indicatori di processo e contaminanti
5-idrossimetilfurfurale (HMF)
si forma dagli esosi (soprattutto fruttosio) per disidratazione acido-catalizzata e reazioni di Maillard
indice di trattamento termico eccessivo e di conservazione prolungata o calda
HPLC in fase inversa, UV a 285 nm; in passato metodi colorimetrici (Winkler, White)
valori di riferimento AIJN dell’ordine di 10–20 mg/L
Patulina
micotossina di Penicillium expansum, tipica delle mele alterate
limite: 50 µg/kg nei succhi (25 µg/kg nei prodotti solidi a base di mele; 10 µg/kg per l’infanzia) – Reg. (UE) 2023/915
estrazione con acetato di etile, purificazione, HPLC-UV a 276 nm o LC-MS/MS
indice della qualità delle mele usate
Entrambe richiedono di separare l’analita da composti che assorbono nella stessa zona dell’UV (acido ascorbico, fenoli): la cromatografia è indispensabile.

## Slide 34
Autenticità dei succhi: le frodi e gli strumenti analitici
Frode | Marcatore / metodo | Principio
aggiunta di zuccheri di canna o mais (C4) | δ¹³C (IRMS) | piante C4 più ricche di ¹³C delle C3 (frutta)
aggiunta di zucchero di barbabietola | rapporto D/H in sito (SNIF-NMR) | deuterio dell’etanolo di fermentazione diverso da quello della frutta
annacquamento oltre la ricostituzione | δ¹⁸O dell’acqua; numero di formolo, K, prolina | acqua di falda più povera di ¹⁸O dell’acqua del frutto
aggiunta di acidi | citrico/isocitrico; D-malico | rapporti naturali e stereochimica
succo di altre specie | profilo di zuccheri, acidi, antociani, flavonoidi (es. florizina nella mela) | marcatori botanici
Nessun parametro isolato basta: il Codice AIJN confronta l’insieme dei valori con intervalli di riferimento per ciascun frutto.

## Slide 35
Riepilogo: parametri e metodi nei succhi
Parametro | Metodo | Principio | Scopo
°Brix | rifrattometria | indice di rifrazione | conformità, ricostituzione
Acidità titolabile | titolazione a pH 8,1 | neutralizzazione acido-base | gusto, ratio Brix/acidità
Zuccheri, acidi | HPLC; enzimatici | separazione; NAD(P)H a 340 nm | profilo, autenticità
Acido ascorbico | DCPIP; HPLC | riduzione di un colorante | qualità, etichetta
Numero di formolo | titolazione con formaldeide | blocco del gruppo amminico | diluizione
HMF | HPLC-UV 285 nm | prodotto di disidratazione degli esosi | trattamento termico
Patulina | HPLC-UV 276 nm, LC-MS/MS | micotossina | sicurezza
Isotopi | IRMS, SNIF-NMR | frazionamento isotopico | autenticità