## Slide 1
Analisi chimiche per la qualità di farine e paste alimentari
Umidità · Ceneri · Proteine · Glutine · Acidità · Amido · Fibra · Lipidi · Marcatori di genuinità e di processo
Analisi chimiche · UD 2

## Slide 2
FARINE E PASTE
Il quadro: prodotti, norme, metodi
In Italia denominazioni e requisiti di sfarinati e paste sono fissati dal DPR 187/2001 (e successive modifiche). I parametri sono espressi su 100 parti di sostanza secca, tranne l’umidità.
Grano tenero (Triticum aestivum)
farine tipo 00, 0, 1, 2 e integrale
destinate a panificazione e prodotti da forno
Grano duro (Triticum durum)
semola, semolato, semola integrale, farina di grano duro
materia prima della pasta secca
Metodi di riferimento
norme ISO e UNI EN ISO per cereali e derivati
metodi ICC (International Association for Cereal Science and Technology) e AACC
metodi ufficiali nazionali per sfarinati e paste

## Slide 3
FARINE E PASTE
La cariosside: perché la composizione cambia con la macinazione
Endosperma (≈ 80–85 %): amido e proteine del glutine; povero di minerali
Crusca e strato aleuronico (≈ 13–17 %): fibra, minerali, vitamine, enzimi
Germe (≈ 2–3 %): lipidi, proteine, tocoferoli, enzimi (lipasi, lipossigenasi)
L’abburattamento separa l’endosperma: più la farina è raffinata, meno ceneri e fibra contiene. Per questo le ceneri sono il principale indice legale del tipo di farina
Conseguenze analitiche
ceneri e fibra crescono dalla 00 all’integrale
il germe porta lipidi ed enzimi: incidono su acidità e conservazione
le proteine dipendono soprattutto dalla varietà e dall’annata

## Slide 4
FARINE E PASTE
Requisiti delle farine di grano tenero (DPR 187/2001)
Tipo | Umidità max % | Ceneri min (% s.s.) | Ceneri max (% s.s.) | Proteine min (N × 5,70, % s.s.)
Tipo 00 | 14,50 | — | 0,55 | 9,00
Tipo 0 | 14,50 | — | 0,65 | 11,00
Tipo 1 | 14,50 | — | 0,80 | 12,00
Tipo 2 | 14,50 | — | 0,95 | 12,00
Integrale | 14,50 | 1,30 | 1,70 | 12,00
Nella farina tipo 1 la parte delle ceneri insolubile in HCl non deve superare lo 0,3 %. Umidità fino al 15,50 % ammessa se dichiarata in etichetta.

## Slide 5
FARINE E PASTE
Requisiti di sfarinati di grano duro e paste
Prodotto | Umidità max % | Ceneri (% s.s.) | Proteine min (% s.s.) | Acidità max (gradi)
Semola | 14,50 | ≤ 0,90 | 10,50 | —
Semolato | 14,50 | 0,90 – 1,35 | 11,50 | —
Semola integrale | 14,50 | 1,40 – 1,80 | 11,50 | —
Pasta di semola di grano duro | 12,50 | ≤ 0,90 | 10,50 | 4
Pasta di semolato | 12,50 | 0,90 – 1,35 | 11,50 | 5
Pasta di semola integrale | 12,50 | 1,40 – 1,80 | 11,50 | 6
Pasta all’uovo | 12,50 | ≤ 1,10 | vedi DPR | vedi DPR
Negli sfarinati di grano duro e nelle paste di semola è tollerata la presenza di grano tenero fino al 3 %. Paste fresche: acidità fino a 7 gradi. Verificare i valori nel testo vigente del DPR 187/2001.

## Slide 6
FARINE E PASTE
Campionamento e preparazione del campione
Campionamento
dal lotto (sacchi, silos, confezioni di pasta) secondo ISO 24333: campioni elementari riuniti in un campione globale
Pasta
macinazione dell’intero campione (mulino a lame o a martelli) fino a granulometria fine e uniforme
Omogeneizzazione
miscelazione accurata; evitare riscaldamento e perdita di umidità durante la macinazione
Conservazione
contenitori ermetici; l’analisi dell’umidità va fatta subito per poter riferire tutti i risultati alla sostanza secca
Espressione
risultato % s.s. = risultato tal quale × 100 / (100 − umidità %)

## Slide 7
FARINE E PASTE
Umidità
Parametro legale e commerciale: acqua pagata come farina; umidità alta favorisce muffe e attività enzimatica
Metodo di riferimento: essiccamento in stufa a 130–133 °C per 90 min (farine, semole) o 2 h (pasta macinata) – ICC 110/1, ISO 712
Il risultato è convenzionale: le condizioni sono tarate sul metodo di riferimento assoluto (ICC 109)
Formula: umidità % = (m₁ − m₂) / m₀ × 100
Principio e limiti
gravimetria: perdita di peso per evaporazione dell’acqua
a 130 °C si perdono anche piccole quote di volatili
richiamo: lezione sui macrocomponenti
Rapid: termobilance e NIR (solo citati), da validare rispetto alla stufa.

## Slide 8
FARINE E PASTE
Ceneri: indice del grado di abburattamento
Incenerimento in muffola: la sostanza organica si ossida a CO₂, H₂O e ossidi di azoto; resta il residuo minerale (K, P, Mg, Ca come ossidi, fosfati, carbonati)
Per i cereali: 900 °C fino a residuo bianco e peso costante (ISO 2171, ICC 104/1); altri metodi usano 550–600 °C: la temperatura va dichiarata
Risultato % su sostanza secca; distingue i tipi di farina perché i minerali sono concentrati nello strato aleuronico e nella crusca
Ceneri insolubili in HCl: il residuo non solubile in acido (silice) indica terra o sabbia
Esempio
m campione 5,000 g, umidità 14,0 %
ceneri 0,0260 g → 0,520 % t.q.
su s.s.: 0,520 × 100/86,0 = 0,60 %
compatibile con farina tipo 0 (≤ 0,65)

## Slide 9
FARINE E PASTE
Proteine: azoto totale × 5,70
Kjeldahl (ISO 20483): digestione con H₂SO₄ e catalizzatore → (NH₄)₂SO₄; distillazione dell’NH₃ in acido borico; titolazione con HCl
Dumas (ISO 16634-2): combustione a ~ 1000 °C, riduzione degli NOₓ a N₂, rivelazione a conducibilità termica
Il fattore per il frumento nelle norme italiane è 5,70, perché le proteine del glutine sono ricche di glutammina (e quindi di azoto)
Risultato su sostanza secca, confrontato con il minimo di legge
Esempio
N = 1,98 % t.q.; umidità 13,5 %
proteine = 1,98 × 5,70 = 11,29 % t.q.
su s.s.: 11,29 × 100/86,5 = 13,05 %
conforme per semola (≥ 10,50)
Richiamo: principio del metodo Kjeldahl nella lezione sui macrocomponenti.

## Slide 10
FARINE E PASTE
Glutine umido, glutine secco e gluten index
Il glutine è la rete proteica (gliadine + glutenine) che si forma impastando la farina con acqua
Determinazione per lavaggio dell’impasto con soluzione di NaCl 2 %: l’amido e le proteine solubili vengono asportati, resta il glutine (ISO 21415, ICC 137/1)
Glutine umido pesato dopo centrifugazione; glutine secco dopo essiccamento; il rapporto indica la capacità di idratazione
Il sale mantiene la forza ionica che favorisce l’aggregazione delle proteine del glutine e limita la loro solubilizzazione
Chimica del glutine
gliadine: monomeriche, danno estensibilità
glutenine: polimeri legati da ponti disolfuro, danno elasticità
il gluten index (ICC 155) è una misura fisica, solo citata

## Slide 11
FARINE E PASTE
Acidità di farine e paste
Deriva da acidi grassi liberi (lipolisi dei lipidi del germe da parte delle lipasi), fosfati acidi e acidi organici
Cresce durante la conservazione: è un indice di freschezza e di buona conservazione
Acidità in gradi (paste): mL di NaOH 1 N necessari per neutralizzare gli acidi di 100 g di sostanza secca; titolazione dell’estratto idroalcolico con NaOH e fenolftaleina
Acidità grassa (ISO 7305): estrazione degli acidi grassi con etanolo e titolazione con KOH; espressa in mg KOH per 100 g s.s.
Limiti (DPR 187/2001)
pasta di semola: 4 gradi
pasta di semolato: 5; integrale: 6
paste fresche: 7 gradi

## Slide 12
FARINE E PASTE
Amido danneggiato
Durante la macinazione una parte dei granuli di amido si rompe meccanicamente
L’amido danneggiato assorbe più acqua ed è attaccato rapidamente dall’α-amilasi: influenza assorbimento d’acqua, fermentazione e colore della crosta
Metodo enzimatico (AACC 76-31, ICC 164): incubazione con α-amilasi fungina in condizioni che attaccano solo i granuli danneggiati; gli oligosaccaridi liberati si idrolizzano a glucosio con amiloglucosidasi e si dosano con GOPOD (glucosio ossidasi-perossidasi, 510 nm)
Risultato in % sul peso della farina
Reazioni del saggio GOPOD
glucosio + O₂ → gluconolattone + H₂O₂ (GOD)
H₂O₂ + 4-amminoantipirina + fenolo → chinonimmina rossa (POD)
assorbanza proporzionale al glucosio

## Slide 13
FARINE E PASTE
Amido totale e zuccheri
Amido totale (AOAC 996.11, AACC 76-13): gelatinizzazione e idrolisi con α-amilasi termostabile (100 °C) a maltodestrine, poi amiloglucosidasi (50 °C) a glucosio; dosaggio con GOPOD
Per campioni con amido resistente si solubilizza prima con KOH o DMSO
Si sottrae il glucosio libero presente nel campione (bianco senza enzimi)
Amido = glucosio × 0,9 (perdita di una molecola d’acqua per ogni legame glicosidico)
Zuccheri liberi (glucosio, fruttosio, saccarosio, maltosio): HPLC-RID o enzimatici; importanti per la fermentazione
Perché due enzimi
α-amilasi: taglia a caso i legami α-1,4 interni
amiloglucosidasi: libera glucosio dalle estremità, anche sui legami α-1,6
insieme portano tutto l’amido a glucosio

## Slide 14
FARINE E PASTE
Fibra alimentare e β-glucani
Fibra alimentare totale (AOAC 991.43): digestione enzimatica sequenziale (α-amilasi, proteasi, amiloglucosidasi), precipitazione con etanolo della fibra solubile, gravimetria con correzione per proteine e ceneri
Distingue farine raffinate (~2–3 %) da integrali (~10–12 %); verifica delle dichiarazioni “fonte di fibre”
β-glucani (AOAC 995.16): idrolisi specifica con lichenasi e β-glucosidasi a glucosio, dosato con GOPOD; rilevanti in orzo e avena (health claim sul colesterolo)
Arabinoxilani: principale fibra del frumento; dosaggio dei pentosi dopo idrolisi acida
Richiamo
principio del metodo enzimatico-gravimetrico nella lezione sui macrocomponenti

## Slide 15
FARINE E PASTE
Lipidi: perché serve l’idrolisi
Farine e semole contengono 1,5–2 % di lipidi, in parte legati ad amido (complessi amilosio-lipidi) e proteine
L’estrazione diretta con etere di petrolio (Soxhlet) recupera solo i lipidi liberi e sottostima il totale
Si usa l’idrolisi acida (HCl a caldo, metodo Weibull-Stoldt) che libera i lipidi legati, seguita da estrazione e gravimetria
Nella pasta all’uovo l’estratto etereo aumenta per l’apporto di lipidi del tuorlo
Legame con la qualità
lipidi del germe → acidità e irrancidimento
lipossigenasi → ossidazione e perdita di colore giallo della semola

## Slide 16
FARINE E PASTE
Pasta all’uovo: gli steroli come marcatore
Il DPR 187/2001 richiede almeno 4 uova intere di gallina per kg di semola (almeno 200 g), e fissa minimi di estratto etereo e di steroli
Il colesterolo è tipico del tuorlo e quasi assente nel frumento, che contiene fitosteroli (sitosterolo, campesterolo)
Metodo: saponificazione con KOH etanolico, estrazione dell’insaponificabile, silanizzazione (TMS), GC-FID con standard interno (5α-colestano)
Dal contenuto di colesterolo si stima la quantità di uovo impiegata
Principio chimico
la saponificazione trasforma i gliceridi in saponi idrosolubili
gli steroli restano nell’insaponificabile
la silanizzazione rende volatili i gruppi –OH
Stesso schema analitico degli steroli nell’olio di oliva (lezione sull’olio).

## Slide 17
FARINE E PASTE
Grano tenero nella pasta di semola
La legge tollera al massimo il 3 % di grano tenero nelle semole e nelle paste di semola
Il grano tenero è esaploide (genomi A, B, D), il duro tetraploide (A, B): si cercano marcatori del genoma D
Metodi proteici: elettroforesi (isoelettrofocalizzazione) o saggi immunoenzimatici su proteine presenti solo nel tenero (es. albumine specifiche, puroindoline)
Metodi sul DNA: PCR quantitativa su sequenze del genoma D, applicabile anche a paste essiccate ad alta temperatura
Perché è una questione di qualità
il grano duro dà pasta più tenace alla cottura
la frode sfrutta il minor costo del tenero
le alte temperature di essiccamento denaturano le proteine: vantaggio dei metodi sul DNA

## Slide 18
FARINE E PASTE
Pigmenti carotenoidi della semola
Il colore giallo della semola e della pasta è dovuto a carotenoidi, soprattutto luteina (xantofilla)
Metodo (ISO 11052, AACC 14-50): estrazione con n-butanolo saturo d’acqua, lettura dell’assorbanza a ~ 435–450 nm, risultato in mg/kg espresso come β-carotene
Durante l’impasto la lipossigenasi ossida gli acidi grassi polinsaturi e, per co-ossidazione, i carotenoidi: la pasta perde colore
L’HPLC in fase inversa separa luteina, zeaxantina e caroteni
Collegamenti
la colorimetria (indice di giallo b*) è una misura fisica, solo citata
ossidazione radicalica: lezione sugli antiossidanti

## Slide 19
FARINE E PASTE
Furosina: il danno termico della pasta
Nell’essiccamento ad alta temperatura i gruppi ε-amminici della lisina reagiscono con gli zuccheri riducenti (reazione di Maillard): si forma il composto di Amadori (fruttosil-lisina)
L’idrolisi acida (HCl 8 M, 110 °C) converte il composto di Amadori in furosina, che si dosa in HPLC (fase inversa con coppia ionica, UV 280 nm)
La furosina è un indice precoce del danno termico e della perdita di lisina disponibile, amminoacido limitante dei cereali
Valori elevati distinguono le paste essiccate ad alta temperatura da quelle a bassa temperatura
Altri indici di processo
HMF e furfurale (fasi avanzate della Maillard)
acrilammide nei prodotti da forno (rimando ai contaminanti)

## Slide 20
FARINE E PASTE
Analisi fisiche e reologiche (solo citate)
Completano il quadro della qualità tecnologica; non rientrano nel programma di analisi chimica.
Sfarinati
granulometria (setacciatura)
Falling Number (attività α-amilasica)
gluten index (Glutomatic)
colore (colorimetro, b*)
Reologia degli impasti
alveografo di Chopin (W, P/L)
farinografo e estensografo Brabender
Mixolab
Pasta
prova di cottura: tempo, assorbimento d’acqua, perdita di cottura
consistenza (texture analyzer)
analisi sensoriale; NIR per analisi rapide
Molti di questi strumenti misurano effetti di proprietà chimiche (proteine, amido, enzimi) spiegate nelle slide precedenti.